大庆石化公司橡胶聚合装置使用的环烷酸镍

招标采购技术要求

大庆石化公司化工三厂

2015年1月5日

大庆石化公司橡胶聚合装置环烷酸镍技术要求审批表

| 职务 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 车间技术人员 |  |  |
| 车间技术人员 |  |  |
| 车间工艺主任 |  |  |
| 车间工艺主任 |  |  |
| 分厂技术科长 |  |  |
| 分厂主管领导 |  |  |

大庆石化公司橡胶聚合装置使用的环烷酸镍

招标采购技术要求

本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4生产厂企业标准中的检测方法要执行第二章技术要求3.1条约定相应的国家标准或行业标准。如3.1条包含有执行非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以3.1条规定的检测方法为准。

## 2、使用业绩要求

卖方供货的产品使用业绩要求在中石油、中石化、中海油三大企业内，同类年产5万吨以上规模的顺丁橡胶装置成功使用2年以上。附用户清单、联系方式及至少一家用户评价报告（盖章）或同一用户至少两笔合同扫描件。已在大庆石化使用并列入合格三剂名录的产品，卖方可不提供使用业绩证明材料。

## 3、其他要求

3.1对于首次使用其产品的卖方，资质要求和使用业绩符合上述要求后，需与买方技术部门进行技术交流确认可行性，方可参与招标。

3.2对于首次在大庆石化使用（不包含仅在大庆石化试用）的产品，要进行一罐或一批次的装置使用验证（具体量由生产厂确定），验证合格后方可大批进货，否则重新招标。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

顺丁橡胶装置在聚合首釜内加入环烷酸镍，与三异丁基铝及三氟化硼形成络合物催化剂，为聚合反应提供活性单体，引发丁二烯进行高顺式定向聚合反应。环烷酸镍在系统中起到作为活性中心，调整成品门尼，引发反应的重要作用。

## 2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

买方化工三厂有两套顺丁橡胶聚合装置，生产规模均为8万吨/年，其技术为国内自行开发的镍系催化剂溶液聚合工艺，主要产品牌号为BR-9000。生产原理是以1，3-丁二烯为单体，以溶剂油为溶剂，以环烷酸镍、三异丁基铝和三氟化硼乙醚络合物为催化剂进行溶液聚合。

2.2原料条件

装置原料丁二烯控制指标：

| 指标名称 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 丁 二 烯 | 外观 | - | 无色透明无悬浮物 |
|  | 1,3丁二烯 | %（质量分数） | ≥99.5 |
|  | 二聚物 | mg/kg | ≤100 |
|  | 总炔烃 | mg/kg | ≤5 |
|  | 乙烯基乙炔 | mg/kg | ≤1 |
|  | 水 | mg/kg | ≤50 |
|  | 羰基化合物（以乙醛计） | mg/kg | ≤10 |
|  | 过氧化物 | mg/kg | ≤1 |
|  | 阻聚剂（TBC） | mg/kg | 20-100 |
|  | DMF | mg/kg | 无 |
|  | 胺值 | mg/kg | ≤1 |
|  | 总丁烯+丁烷 | %(m/m) | ≤0.5 |

2.3设备条件

橡胶聚合一装置镍系统共有储罐3台，分别为镍溶解罐V-106容积2.12 m3，稀镍配制罐V-107容积6 m3，镍计量罐V-108容积1.48 m3，镍剂加剂泵P-103A/B/C 3台，正常生产2开1备运行。

橡胶聚合二装置镍系统共有储罐3台，分别为镍溶解罐V-2106容积5.58m3，镍配制罐V-2107容积19.5 m3，镍计量罐V-2108容积1.56 m3，镍剂加剂泵P-2103A/B/C 3台，正常生产2开1备运行。

2.4工艺条件

卖方接收环烷酸镍原料罐后，存放至环烷酸镍原料罐存储区，经管线压料到镍溶解罐V-2106（V-106）内，再经放料至镍配制罐V-2107（V-107）内，再此由溶剂油稀释配置，最后配置后的镍放料至V-2108（V-108）计量罐内经过计量泵P-2103（P-103）打入到聚合釜内。（涉及聚合单元操作条件详见6.1条款规定）

## 3、对卖方产品的要求

3.1规格要求

| 序号 | 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 墨绿色透明液体 | 目测 |
| 2 | 镍含量,%(质量分数) | ≥3.0 | 见附件 |
| 3 | 溶解度 | 溶解 |  |
| 4 | 水分,%(质量分数) | ≤0.2 |  |

3.2性能要求（涉及聚合单元操作条件详见6.1条款规定）

在双方协商的操作条件下，卖方提供的环烷酸镍应满足买方顺丁橡胶装置工艺条件，并保证达到如下使用效果：

（1）聚合反应平稳，无波动，反应温度与门尼调节的灵敏度正常，不影响买方生产装置的正常运行。

（2）聚合单元各工艺指标应平稳可控在工艺要求范围内，聚合转化率应不低于80%。

（3）卖方提供的环烷酸镍在使用过程中，凝聚单元胶液过滤器内无凝胶。

（4）使用卖方产品后，不能导致凝聚单元、制品车间的堵泵、塑化、停车等生产异常波动。

（3）在装置生产运行正常的情况下，环烷酸镍单耗不高于0.7kg/t。

（4）卖方的环烷酸镍参与聚合反应，产品质量能够达到买方产品标准的要求（GB/T 8659-2008），不低于装置现有93%的优级品率。

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 挥发分的质量分数/% | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.10 |
| 灰分的质量分数/% | ≤0.20 |
| 生胶门尼粘度/ML（1+4）100℃ | 45±4 | 45±5 | 45±7 |
| 混炼胶门尼粘度/ML（1+4）100℃ | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
| 300%定伸应力/Mpa | 25min | 7.0～12.0 |
|  | 35min | 8.0～13.0 |
|  | 50min | 8.0～13.0 |
| 拉伸强度/MPa 35min | ≥13.2 |
| 扯断伸长率/% 35min | ≥330 |

（5）卖方保证环烷酸镍与装置内使用的白钢、碳钢等材质不发生化学反应，不会对系统设备（釜、泵、罐、换热设备）造成任何腐蚀。不影响物料的正常输送。

3.3运行周期要求

卖方环烷酸镍与买方系统物质不发生异常反应，在剂种切换时不产生结晶、变色、沉淀等现象，不影响买方产品质量，不能影响装置正常的生产运行周期。

3.4产品保质期要求

卖方的环烷酸镍剂在阴凉、通风、干燥、防雨淋的条件下保质期至少1年，在此期限内不发生变质现象。

3.5安全、环保方面的要求

该剂必须有专用检定合格的金属压力容器密闭储罐，存储于干燥的惰性气体保护下，如氮气或氩气。罐体清洁无泄漏，接口处有防雨措施。环烷酸镍运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

3.6卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

## 4、对卖方产品方案的要求

4.1产品制造厂的简介

4.2产品的特点，专利技术等介绍

4.3产品的主要原材料、生产工艺简介

4.4产品的规格及执行标准

4.5产品的物化性质

4.6产品的保质期

4.7产品的安全环保性能

4.8产品使用方法及注意事项

4.9卖方针对买方要求做的核算及方案

4.10卖方对技术要求的响应及偏离情况

4.11产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

4.12其它补充说明。

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1买方负责进行三剂入厂检验，内容包括第二章3.1条约定的项目和卖方产品标准中规定的项目，相同项目按照质量要求高的执行。买方有权拒收检验结果不满足3.1条和卖方产品标准中规定的指标的货物，所发生的费用由卖方负责。

5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3对于首次使用的产品，买方负责编制使用方案（考核方案），其使用条件要符合第2条买方基础条件和卖方提供的产品说明，并与卖方共同确认。

5.1.4对于首次使用的产品，买方负责提前一周通知卖方代表到装置现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，按照双方确认的环烷酸镍考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对环烷酸镍应用效果进行检查，若环烷酸镍投用后，发现异常问题，买方有权停止使用该产品或调整使用方案，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴环烷酸镍生产现场进行考察，了解环烷酸镍生产情况，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴环烷酸镍生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.1.11买方在使用卖方环烷酸镍产品期间，有权小批量试用其它供货商的产品，试用带来的风险由买方承担。

5.2卖方

5.2.1卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.2卖方应向买方通报产品生产进度和质量情况。卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.3卖方负责参与审查确认买方的环烷酸镍投用考核方案。

5.2.4卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

5.2.5卖方应按照买方通知，派专家赴买方现场进行操作指导。卖方参加买方组织的环烷酸镍使用考核，并对考核结果进行确认。

5.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件。

5.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.8如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、资料交付

## 6.1买方负责提供资料

招标文件发放同时，卖方按第13条款要求做保密承诺，买方负责提供卖方

2.4和3.2条款所涉及的各项工艺指标。

## 6.2卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 随投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书（操作指导书） | 随投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术说明书 | 随投标书 | 2份，纸版、电子版 |  |
| 4 | 企业标准（执行标准） | 随投标书 | 2份，纸版、扫描件 |  |
| 5 | 业绩证明 | 随投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 6 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 3份/批，纸版 |  |
| 7 | 罐体容器检测合格证书 | 随投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 8 | 其它需要提供的文件 | 随投标书 | 2份/，纸版 | 若有则提供 |

## 7、供货范围

7.1对于首次使用的产品，需提供一罐产品进行装置验证。验证合格后，总体供货量按条款7.2执行，并核减数量。

7.2技术规格按3.1要求执行，供货数量以大庆石化公司招标文件为准。

## 8、包装运输及交付

卖方供货环烷酸镍使用检定合格的金属压力容器密闭罐装，单件净含量3吨左右（根据厂家储罐不同允许有浮动），要求附有鉴定合格的安全阀、液位计、温度计、标准采样器及阀门，法兰加装金属垫片，必须附有压力容器检验合格证及设备名牌。产品外包装上有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、商标、制造商、公司地址、生产日期及批号。交货时间以招标公示要求为准。卖方交货时，交付产品的生产时间不得超过3个月。

## 9、卖方提供的技术服务

9.1环烷酸镍投用技术服务

9.1.1卖方接到买方通知后，负责派有经验的技术人员及时赶赴买方生产现场。

9.1.2卖方技术人员负责给买方生产操作人员进行环烷酸镍安全使用培训。

9.1.3卖方人员参加买方环烷酸镍投用，参与环烷酸镍投用过程中存在问题的分析、确认，提出解决意见。

9.2售后服务

9.2.1卖方负责环烷酸镍的使用情况进行跟踪分析，给买方提供指导意见。

9.2.2在买方使用环烷酸镍出现问题时，卖方保证在接到通知2小时内给予电话支持，根据买方要求，48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

## 10、卖方保证

## 10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方要求时间及时提供。

## 10.2 卖方保证所提供环烷酸镍满足3.1条款规定的指标要求。

## 10.3卖方保证使用其环烷酸镍后能够满足3.2和3.3条款规定的性能保证和运行周期要求。

## 10.4卖方保证针对第4条款要求提供的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

## 10.5卖方保证严格按照第7、8条款的要求进行供货。

## 10.6卖方保证按照第9条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

## 10.7卖方保证严格履行5.2条款对卖方的责任义务要求。

## 11、考核验收

## 11.1买方对卖方提供资料完整性、有效性进行检查验收。

## 11.2卖方环烷酸镍到达买方库房后，买方按3.1条款规定的质量指标进行化验分析。按第7、8条款进行验收交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容。

## 11.3卖方供货的环烷酸镍投用前，买方负责将顺丁橡胶装置调整稳定运行72小时，产品质量达到国标GB/T 8659-2008优级品标准，对相关工艺参数数据进行收集并做好记录，买卖双方共同确认。

11.4按第11.3条执行完毕后，买方按照方案投加环烷酸镍，并按计划进行检验分析，做好相关记录。预估1天可以达到稳定状态，双方共同确认。

11.5如果首次使用的环烷酸镍投入后一天时间，买方生产仍未能稳定，则停止添加，双方共同分析原因，根据分析结果另行安排使用及考核。

11.6如果按11.4条要求，买方装置运行稳定，则开始进行环烷酸镍的考核，考核时间至少20天。买方负责做好考核记录，操作数据以买方装置仪表指示为准，分析数据以买方质检中心分析数据为准，双方对考核记录进行确认。

11.7投用考核结束后，按照考核期间所有采集的数据记录进行计算及分析，考核结果达到本技术要求全部条款，则该卖方供货的环烷酸镍考核通过，否则认为该剂没有通过考核，考核结束后买方编制使用总结（考核报告），作为买方使用该环烷酸镍的评价结果。

11.8买方使用卖方环烷酸镍产品期间，发现异常问题或使用效果达不到本技术要求条款时，买方通知卖方现场技术服务人员到现场，双方共同查明原因，必要时买方有权组织进行产品性能考核，考核结果作为商务处理的依据。如果问题原因为环烷酸镍所致，买方有权终止使用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，再约定时间重新使用。

11.9对于在买方装置有成功使用业绩的产品，并且卖方出具的考核报告（总结报告）结果达到本技术要求的产品，买方有权不再组织使用考核，按照11.8条执行。

## 12、违约条件

12.1如卖方的环烷酸镍满足不了3.1条款规定的质量指标，或不满足3.4条款规定的保质期限，买方均有权退货。

12.2如卖方的环烷酸镍在正常使用过程中，因环烷酸镍原因影响买方生产，或达不到保证效果，买方有权终止使用，消耗的环烷酸镍不予付款，剩余环烷酸镍由卖方在保证装置安全的情况下自行拆除处理。由此对买方造成的各项损失由卖方负责。

12.3如因买方原料及操作原因影响使用效果，由买方负责相关责任。

12.4如卖方不能按照第5.2条款规定的内容负责相应工作，或发生问题时推诿扯皮，买方有权终止合作，卖方不能列入合格供应商。

12.5如卖方不能按照第10条款规定的内容负责相应工作，则买方有权终止合作。

## 13、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 14、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 15、联系人

买方联系人张丽丽，电话：0459-6707901  15004571840

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

## 16、其它

未尽事宜双方友好协商解决。

## 17、附件

环烷酸镍检测方法

试验方法

外观

取适量试样，置于50mL比色管中，目测。

镍质量分数的测定

试剂

EDTA标准溶液：0.05mol/L，按照GB/T 601-2002中规定的方法进行配制和标定；

氯化锌标准滴定溶液：0.05mol/L，按照GB/T 601-2002中规定的方法进行配制和标定；

氨-氯化铵缓冲溶液：pH=10，将350mL浓氨水加54g氯化铵然后以蒸馏水稀释至1L；

铬黑T指示剂：0.2%，将0.2g依来铬黑T与100g氯化纳混合研细贮于磨口瓶中；

无水乙醇：分析纯；

苯：分析纯。

操作步骤

称取0.2g样品（准确至0.0002g）于250mL三角瓶中，加入2mL苯，混匀，再加入50mL无水乙醇，混匀，然后再移液管准确加入20mLEDTA标准溶液及（10~15）mL氨-氯化铵缓冲液，再加入0.2g铬黑T指示剂，充分摇匀，以锌标准滴定溶液滴定至紫红色为终点。

计算

(1)

式中：

c1—DETA标准溶液的浓度，mol/L；

V1—加入的EDTA标准溶液的体积，mL；

c2—氯化锌标准滴定溶液的浓度，mol/L；

V2—消耗氯化锌标准滴定溶液的体，mL；

m—样品的质量，g；

0.05871—镍的毫摩尔质量。

水分的测定

按GB/T 512-1965中规定的方法进行测定。

粘度的测定

仪器

涂-4粘度杯；

搪瓷杯；

温度计；

秒表。

测定方法

取适量试样，置于搪瓷杯中，将搪瓷杯放入水浴中，将试样溶液控制在（25±2）℃温度，用涂-4杯测定。

汽油溶解性试验

称取5g样品，加25mL120号溶剂汽油，搅拌溶解（必要时可稍加热），无絮状物、无沉淀物即为全溶。