项目号：7-15-F003.06

中国石油大庆石化公司

腈纶装置添加剂配制和计量加入系统的研发

（配制系统及加入系统的撬装设备）

询价文件

大庆石化公司腈纶厂

2015年 7月 23日

询价文件会签表

项目名称：腈纶装置添加剂配制和计量加入系统的研发

设备位号：  43-1.1（43-1.2和43-1.4）、44-1.1(44-1.2)、36-2.1A/B/C/D/E

设备名称：添加剂配制罐（含主副搅拌）、添加剂供料罐（含搅拌）、高剪切泵

所属装置： 腈纶装置

| 会签单位 | 会签人 | 日 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

1总  则

中国石油大庆石化分公司        （以下简称“甲方”）与          以下简称“乙方”）、       （以下简称“设计方”）就大庆石化公司腈纶装置添加剂配制和计量加入系统的研发（配制系统及加入系统撬装设备）达成如下技术协议，本协议作为合同的附件与合同同时生效,具有相同的法律效力。

1.1本协议书的使用范围, 仅限于中国石油大庆石化公司腈纶厂腈纶装置添加剂配制和计量加入系统的研发。

1.2本协议书是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范,乙方保证提供符合国家标准、相关国际标准和本协议要求的优质产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均要满足其要求。相关标准以最新标准的版本为准。标准之间有矛盾时,按最严格标准执行。

1.3乙方提供配制系统、加入系统及相关仪表及自控系统等。并对合同范围内的整套设备设计、制造、交付、安装（撬装内）和性能负全部责任。

1.4设备采用的专利技术涉及到的全部费用均已包含在设备报价中,乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5本技术协议书将作为合同的一个附件,并与合同具有相同的法律效力。

1.6在签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应允诺予以配合,如提出修改,具体项目和条件由甲乙双方商定。

1.7如乙方没有以书面形式对本协议的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议,应在投标书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题专门章节加以详细描述。

1.8 双方的工作语言、投标书、文件资料均为中文。

1.9本协议书未尽事宜,双方协商解决。

# 2工程概况

通过腈纶销售渠道，我们了解到腈纶市场对DKF020腈纶有一定的需求量，市场潜力较大。DKF020腈纶是一种具有抗菌性及抗紫外等性能且具有较高附加值的腈纶新产品。将DKF020腈纶与常规腈纶混纺，最终织物出口国外，据了解国内腈纶行业尚没有对DKF020腈纶开发的相关报导。

2015年5月份，我厂在腈纶中试装置上已成功的开发了5吨DKF020腈纶新产品。但是因为腈纶装置上没有添加剂配制和计量加入系统而无法放大生产，严重制约了新产品的生产。

另外，我厂也掌握了抗阻燃等特殊新产品生产技术，但因没有添加剂配制和计量加入系统，而望洋生叹，失去了良好的开发生产机遇，如果该项目的研发成功并投用将增加我厂腈纶新产品种类，为企业增加新的效益增长点。

2.1乙方工作范围

（1）腈纶装置添加剂配制和计量加入系统的研发的工艺包、设备选型、工艺设计、控制方案，并须接受甲方和设计方的审查和批准。

（2）乙方负责指导配制系统及加入系统安装及调试。

（3）乙方负责审查评阅设计方承担的基础和详细设计。

（4）乙方应为甲方的操作、调试、维修、管理人员提供必要的培训。

（5）完成并提供全部乙方文件。

（6）设备制造过程中，乙方在对其材质、规格等做出任何修改前，应提前经甲方和设计方书面同意。

（7）乙方中标后20天内必须提供甲方和设计方所需的全部资料，否则按违约处理。

2.2甲方工作内容

（1）负责组织实施设备的安装与验收。

（2）甲方有权在制造过程中随时进行过程检验和包装出厂前的出厂验收。

（3）负责到货设备的开箱检验；并通知乙方参加开箱检验。

（4）负责设备附属的仪表接线。负责现场设备仪表至DCS之间的电缆敷设、安装。

（5）甲方负责安排施工单位。

（6）仪表由乙方提供，甲方（施工单位）在乙方(厂家)指导下负责现场安装。

2.3设计方的工作内容

（1）设计方按照乙方提供的撬装设备所需工艺介质和公用工程的接口要求，进行外部的配管、自控和电气设计。

（2）设计方按照乙方提供的撬装设备设备安装基础图，进行机组的土建基础设计。

（3）设计方考虑系统的维护、操作等负责整个系统的配套设计。

（4）设计方负责所有仪表（包括撬装内外仪表）资料（含规格书）。

# 3 设计基础

# 3.1规范与标准

腈纶装置添加剂配制和计量加入系统的研发的所有设备在设计、制造中采用的标准规范应为双方所签合同生效日起最新版本。如果所引用标准规范发生任何改变（包括修改单）时，需执行有关规定的最新有效版本。

《石油化工企业设计防火规范》                     GB 50160

《工业金属管道设计规范》（2008版）                GB 50316

《钢制压力容器》                                 GB 150.1～150.4

《压力管道规范  工业管道》                       GB/T 20801.5～6

《承压设备无损检测》                             JB/T 4730.1～6

《压力容器焊接规范》                             NB/T47015

《固定式压力容器安全技术监察规程》               TSG R0004

《石油化工金属管道布置设计规范》                 SH 3012

《石油化工管道设计器材选用规范》                 SH/T3059

《石油化工非埋地管道抗震设计通则》               SH/T3039

《石油化工管道支吊架设计规范》                   SH/T3073

《石油化工管道柔性设计规范》                     SH/T 3041

《钢制管法兰形式、参数》                         HG/T20615-2009

上述规范和标准应为最新版本，甲方要求乙方严格执行以上标准和规范，但不限于采用上述标准和规范外的其它标准和规范，具体由双方商议确定，若使用文件与标准规范存在冲突，对使用文件的任何变更和（或）增补，应书面澄清或申请偏离，并应在制造前得到批准。

说明：设备（包括DN100阀门）进出口管道需提供成套配对法兰（螺栓、垫片等紧固件），法兰密封面采用RF，对焊法兰，法兰标准参照HG/T20615-2009

3.2 厂区公用工程条件

执行腈纶厂操作规程所规定技术参数。

4设计参数

腈纶原液的特殊性以及对添加剂设备的相应要求：

腈纶原液的特殊性在于：

A、聚合供纺向纺丝提供过滤后无空气的合乎要求量的原液。

在脱过泡的原液中的任何一点原液流量体积不允许超过上游的流量体积。原液中的空气会导致出断丝，喷丝头的孔直径小到50微米。相当于此尺寸大小一半的气泡就可以导致在丝上出现薄弱点甚至使丝断裂。在丝束中有几股这样弱的丝，就可能引起绕辊或使产量降低。

因此要求高剪切泵和添加剂配制设备：均不能产生超过30微米的气泡。同样需要将添加剂均匀分散到原液当中，不能出现超过30微米的结块或自聚。

B、对温度具有极强的敏感性。

原液在常温20℃时具有较大的粘度，约5PaS，比75℃时的1.9PaS大约高三倍。溶剂浓硫氰酸钠在低于40℃时，就会产生结晶。

因此要求高剪切泵和添加剂配制设备：具有足够的动力，并且有防止结晶的措施。

C、溶剂浓硫氰酸钠具有极强的晶间应力腐蚀性。

因此要求高剪切泵和添加剂配制设备：至少采用316L奥氏体不锈钢进行制造。加工过程中采用锻造等手段进行材料强化。

D、原液与水接触会产生固化反应，形成胶体析出。腈纶原液要求洁净，密封材料不允许污染原液。持续高温会导致原液脱水，聚丙烯氰形成胶皮，会引起设备卡滞，电流升高，直至过载跳车。

要求高剪切泵和添加剂配制设备：可以实现添加剂管线的防回串功能，在保证添加剂顺利加入的前提下，避免原液堵塞含水高的添加剂管线；采用可以长期稳定运行的密封结构，寿命至少六个月，减少维修次数和降低维护成本；增加降温的轴套，冷却水不与原液接触；密封材料必须不污染原液，确保产品质量。

## 4.1配制罐（参数详见附件数据表）

## 型式：立式罐带冷却夹套，有4个支腿材质SS304

## 数量：1台

## 布置：室内

## 侧人孔：500mm/常压

## 底部：圆弧底

容积为1.9m3（ID1100×H1700mm）

## 壁厚：8mm；

## 罐体材质：316L

## 加料口材质采用SS304。

## 4.1.1搅拌器

| 序号 | 装置名称 | 设备名称 | 设备 位号 | 型 号 规 格 | 主 要 技 术 参 数 | 制 造 厂 家 | 数量 (台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合装置 | 添加剂配制罐主搅拌 | 43-1.2 | 材质316L | 转速2970r/min |  | 1 |  |
| 2 | 聚合装置 | 添加剂配制罐辅助搅拌 | 43-1.4 | 材质316L | 转速290r/min |  | 1 |  |

## 4.1.2仪表及自控相关技术要求

## 仪表液位安装法兰JIS10K   RF  80A

## 仪表热电阻安装参照设计规范。法兰JIS10K   RF  40A。

## 4.1.3电动机及相关技术要求

## 电动机风扇叶应为金属材质（铸铝材质）；转动部分防护罩、电动风扇罩均为材质304，电机风扇罩应为整体一次成型，严禁拼接；电动机接线盒位于机身上方；7.5KW以上电动机接线盒外接口为∮50（7.5KW以下电动机接线盒外接口为∮35），厂家应为电动机带一根挠性保护管，长度1500mm，两端接口∮50（7.5KW以下接口为∮35）并与电动机接线盒严密对接，管口材质304。

## 4.1.4设计技术要求

## 4.1.4.1杜绝添加剂水溶液中的空气，保证原液的可纺性，连续加工性和纤维质量；搅拌罐要起到分散、均匀，防止沉淀的作用，同时避免打漩现象；设定高液位开关，可以关闭罐来料线上的阀门，防止出现溢流，设定中液位开关，防止搅拌在较低液位下操作。

## 4.1.4.2配制罐带保温支撑圈，设备带吊耳。

## 4.1.4.3加料平台高度为305Omm，配制罐加料口必须高于305Omm。

## 4.1.4.4 工作压力：常压

## 4.1.4.5工作温度：20℃	(溶剂为硫氰酸钠，工作温度max70℃)

## 4.1.4.6工作介质：添加剂+水+NaSCN（少量）

## 4.1.4.7 材质：罐体、搅拌过流部件为316L，配对法兰材质316L及紧固件为304，人孔尺寸应符合相关规范要求

## 4.1.4.8 所有接管(仪表除外）等规格采用国标

4.1.4.9 配制罐带静电接地板。

4.1.4.10 搅拌轴为锻造。

4.1.4.11乙方根据设计院提供管口方位及设备布置图进行施工图设计，满足现场吊装空间需要，并提交甲方及设计院进行审查。审查合格后，方可投入生产；乙方对配制罐及搅拌机集成负总体责任。

## 4.2供料罐（参数详见附件数据表）

## 型式：工业凝结水夹套立式容器，有4个支腿（材质SS304）

## 数量：1台

## 布置：室内

## 侧人孔：500mm/常压

## 底部：平底

容积：1.58m3

## 壁厚：8mm

## 罐体材质：316L

## 4.2.1搅拌器

| 序号 | 装置名称 | 设备名称 | 设备位号 | 型 号 规 格 | 主 要 技 术 参 数 | 制 造 厂 家 | 数量 (台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 聚合装置 | 添加剂供料罐搅拌 | 44-1.2 | 材质316L | 转速290r/min |  | 1 |  |

4.2.2罐底内斜，出料接管为最低点。罐内插底管随罐供货。回流线插底深度与进料线一致，罐底加强保护。罐内无过滤网。

## 4.2.3仪表及自控相关技术要求

## 仪表液位安装法兰JIS10K   RF  80A

## 仪表热电阻安装参照设计规范。法兰JIS10K   RF  40A。

## 4.2.4电动机及相关技术要求

## 电动机风扇叶应为金属材质（铸铝材质）；转动部分防护罩、电动风扇罩均为材质304，电机风扇罩应为整体一次成型，严禁拼接；电动机接线盒位于机身上方；7.5KW以上电动机接线盒外接口为∮50（7.5KW以下电动机接线盒外接口为∮35），厂家应为电动机带一根挠性保护管，长度1500mm，两端接口∮50（7.5KW以下接口为∮35）并与电动机接线盒严密对接，管口材质304。电机与减速器非直连。

## 4.2.5设计技术要求

## 4.2.5.1杜绝添加剂水溶液中的空气，保证原液的可纺性，连续加工性和纤维质量；搅拌罐装置要起到分散、均匀，防止沉淀的作用，同时避免打漩现象；设定高液位开关，可以关闭罐来料线上的阀门，防止出现溢流，设定中液位开关，防止搅拌在较低液位下操作；其它结构形式与安庆在线方式完全一致。

## 4.2.5.2 供料罐带保温支撑圈，设备带吊耳。供料罐无内置过滤器。

## 4.2.5.3搅拌轴为锻造。

## 4.2.5.4工作压力：常压

## 4.2.5.5工作温度：20℃	(溶剂为硫氰酸钠，工作温度为max70℃)

## 4.2.5.6 工作介质：添加剂+水+NaSCN（少量）

## 4.2.5.7材质：罐体、搅拌过流部件为316L，配对法兰材质316L及紧固件为304

## 人孔尺寸应符合相关规范要求

## 4.2.5.8所有接管（仪表除外）等规格采用国标

4.2.5.9 供料罐带静电接地。

4.2.5.10 乙方根据设计院提供管口方位及设备布置图进行施工图设计，满足现场吊装空间需要，并提交甲方及设计院进行审查。审查合格后，方可投入生产；乙方对供料罐及搅拌机集成负总体责任.

4.3高剪切泵（参数详见附件数据表）

4.3.1 甲方现场工作条件

| 管口名称 | 主进口 | 辅助进口 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | 纺丝原液 | 添加剂 |
| 流量㎏/h | 15454.5 | 5.5—31.9 |
| 密度 | 1.26 | 1.190 |
| 粘度CP | 1700(最大8000) | 1.250 |
| 温度℃ | 66(最大78；最低60) | 20 |
| 操作压力Mpa | 0.45 | 1.60（最大） |
| 组成 | 13.9%聚合物 39.5%NaSCN 46.6%H2O 0.12% 添加剂（原液配添加剂） | +24%添加剂 +75%H2O(冲洗时含有少量NaSCN) |

泵结构简图

技术要求：

管口连接：  HG/T20615－2009  CL150    RF   DN100/DN20

材质：      SS316L

安装形式：  卧式

泵轴密封：  机械密封

电源：      380V/220V  3相四线制  50Hz

所有过流部件为316L.泵底座为304.带轴承冷却水夹套。

泵带配对法兰，紧固件材质为304.

联轴器采用胎式联轴器（联轴器材质需考虑现场腐蚀情况）。

联轴器防护罩为开启式 ，材质304.

4.3.2 电机及相关技术要求

电动机风扇叶应为金属材质（铸铝材质）；转动部分防护罩、电动风扇罩均为材质304，电机风扇罩应为整体一次成型，严禁拼接；电动机接线盒位于机身上方；7.5KW以上电动机接线盒外接口为∮50（7.5KW以下电动机接线盒外接口为∮35），厂家应为电动机带一根挠性保护管，长度1500mm，两端接口∮50（7.5KW以下接口为∮35）并与电动机接线盒严密对接，管口材质304。

4.3.3 设备主要技术参数及指标

| 高剪切匀浆泵 工艺参数/技术指标表 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备名称 |  |
|  | 位 号 | 36-2.1A/B/C/D/E | 数量 | 5 |
| 设备型号 | JQB 100 / 4 - 11 - P |
| 安装环境 | 室内 ■ 室外 □ 粉尘 □ 高温 □ 高湿 □ |
| 操作方式 | 间歇操作 □ 连续操作 ■ |
| 操作条件 | 正常温度（℃） | 70 | 正常压力（Mpa） | 0.35～0.6 |
|  | 最高温度（℃） | 85 | 最高压力（Mpa） | 1.4 |
| 应用过程 | 混匀 ■ 分散 ■ 剪切 ■ 溶解 □ 乳化 □ 其它 □ |
| 物料相态 | 液-液 ■ 液-固 ■ 气-液 □ 气-液-固 □ |
| 剪切混合强度 | 温和（1～2级）□ 适中（3～5级） □ 强烈（6～8级）■ 剧烈（9～10级）□ |
| 物 料 特 性 | 组分 | 相态 | 重量（%） | 温 度 （℃） | 密 度（㎏/m3） | 粘 度 （CP） | 固体粒径（μm） |
|  | 聚合物 | 液 | 13.9 | 66(最大85；最低60) | 1260 | 1700(最大8000) | 5～8 |
|  | NaSCN | 液 | 39.5 |  |  |  |  |
|  | H2O | 液 | 46.6 |  |  |  |  |
|  | 添加剂 | 固 | 0.12 |  |  |  |  |
| 驱 动 机 |
| 电机 | 型号 | Y3-160M-4 | 额定功率 | 11 |
|  | 电源 | 380v/3p/50Hz | 转速（rpm） | 1450 |
|  | 防爆等级 | 非防爆 | 防护等级 | IP54 |
|  | 绝缘等级 | F | 连接螺丝材质 | 不锈钢 |
|  | 电动机轴承带小盖，带加油孔 | 接线盒 | 在电机上方 |
|  | 电机接线盒防护等级IP65 电机温升为B级 电机为三相鼠笼式异步电动机 电机起动方式为直接起动 |  |  |
| 其它 主要 技术 参数 指标 | 01、采用卧式、首级破碎轮+四级剪切轮模型结构； 02、泵进、出口管：HG/T20615－2009 CL150 RF DN100； 03、采用机械密封，密封使用寿命不低于8000小时，泄漏量不大于3ml/min； 04、材质：所有过流部件均采用SS316L，其余结构件采用SS304； 05、联轴器：采用胎式联轴器； 06、振动及噪声：在距设备1米处的噪声不超过82dB(A) 振动指标：Vu≤1.8mm/s,Vf≤2.4mm/s； 07、制造、验收标准：参照国外类似行业标准，及 JB8097《泵的振动测量方法》 JB8098《泵的噪音测量方法》 08、入口物料中不能含有气泡,避免影响纺丝； 09、放净引出管引到台板外，管端采用球阀SS316L； 10、高剪切泵基座、联轴器可开启式护罩材质为SS304； 11、配对法兰材质为SS316L； 12、进出口法兰紧固件材质为SS304。 13 机座带接地端子。 14、配制添加剂加入原液中，只允许单向输入。严禁原液返入到添加剂管线，避免产生凝固，必须有专用的防回串设施。 15、原液特殊性在于，不允许产生气泡，直径在30μm以下，一旦有气泡产生会产生断丝，影响产品质量。 16、介质中含有40%NaSCN，具有极强的晶间腐蚀性，接触介质部分必须采用316L材质（奥氏体不锈钢）。 17、电动机风扇叶应为金属材质（铸铝材质）；转动部分防护罩、电动风扇罩均为材质304，电机风扇罩应为整体一次成型，严禁拼接；电动机接线盒位于机身上方；7.5KW以上电动机接线盒外接口为∮50（7.5KW以下电动机接线盒外接口为∮35），厂家应为电动机带一根挠性保护管，长度1500mm，两端接口∮50（7.5KW以下接口为∮35）并与电动机接线盒严密对接，管口材质304。电机轴承选择SKF或NSK。 |

# 5总体要求*

5.1乙方应对分包商的产品和协作承担责任。

5.2除非另有指明，所有提交的图纸和文件应采用SI(制)计量标准。

5.3机械担保

5.3.1乙方保证提供的设备质量无缺陷，设备的选择应满足工艺要求。

5.3.2如发现责任在乙方，乙方应在双方同意的限定时间内，自费修理或更换此设备有缺陷的部件。

5.3.3对于乙方负责设备的微小缺陷，甲方可在双方书面同意情况下安排修理或更换，费用由乙方承担。

5.4性能保证要求

5.4.1性能考核在装置运行一年内进行，时间为连续30天，考核达到技术协议所规定的技术要求或技术参数，即为合格，性能考核前一个月，双方协商制定考核方案。

5.4.2乙方应对配制系统及加入系统的设计、制造、交付和运行可靠性的所有方面负责。

5.4.3采用的标准、规范要经甲方、设计方确认。

5.4.4乙方应保证公用工程消耗指标。

5.4.5乙方应保证环保要求。

5.5 技术参数及适应性要求。

5.5.1技术参数

（1）配制系统及加入系统投用后满足安稳长满优要求。

（2）添加剂经过配制、计量、加入工序之后，颗粒度≤30μm。

（3）设备的配合尺寸符合技术协议要求，由于添加剂属于颗粒物料，设备过流部件要耐磨和耐腐蚀，设备除易损件外运行寿命达到5年。

（4）设备结构满足可靠性，易检修，运行周期满足协议要求。

（5）仪表计量精度0.5。

（6）添加剂配制合格，纺丝线兑入后，改性纤维生产平稳，纤维指标稳定，纤维达到一级品指标。

（7）电机温升不能过快，电机电流最高不能超过额定电流的80%，电机轴承运行周期最少2年。

（8）搅拌、高剪切泵、电机振动和噪音符合石油石化设备检修规程的标准。

（9）按照设备的使用说明书和操作规程可以保证设备无故障运行，并且生产出合格产品。

5.5.2 适应性要求

（1）适应腈纶厂现有差别化品种的切换，并适应生产负荷的变化。

（2）适应现场易腐蚀的工况，适应添加剂物料性质。

5.6技术服务

5.6.1合同装置施工期间，乙方应负责提供技术服务，如施工安装指导、预试车、试车、试运行及最终用户操作、维修及管理人员培训等。

5.6.2乙方将派工程师到施工现场指导设备安装和培训。

5.6.3甲方要提前通知乙方确定的安装和考核时间，以便乙方安排。在安装和考核的过程中，甲方为乙方提供工作便利。

5.6.4乙方将免费为甲方在产品安装和生产过程中出现的与乙方产品有关的问题提供技术服务。

5.6.5故障处理服务的应急响应时间期限为24小时以内。

5.6.6乙方所提供的设备在质量保证期内出现质量问题，乙方免费维修或更换。

5.6.7质保期结束后，配合用户解决相关问题。

5.6.8 如果是乙方供货的专用设备（见清单），乙方应提供预试车、试车、运行及正常操作的备选备件。

5.6.9乙方供货范围应包括用于设备安装、维修和测试及操作所需的特殊工具。

5.7 乙方供货仪表符合设计院提出的设计要求。

5.8 所有设备具有防凝、防沉淀措施。

5.9 远传仪表输出到DCS信号为两线制4-20mADC。

# 6 工厂检验

6.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。乙方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

6.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。

6.3 乙方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方应采取措施处理直至满足要求，同时向甲方提交不一致性报告。

# 7 甲方现场性能检验、验收

7.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合设计及工艺

要求。乙方应主动邀请甲方进行过程检验和出厂验收。

7.2 货物到达目的地后，相关各方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不

符，经各方代表确认后,由乙方处理解决。

7.3 性能验收试验的地点由合同确定，一般为甲方现场。

7.4 性能验收试验：装置满足设备运行条件后，设备无故障连续运行30天后进行性能考核满足标定条件后进行实际标定，合格后各方进行现场验收签字。具体试验时间由双方协商确定。

# 8 性能考核指标

满足第5项内所有技术要求。否则按违约处理

9 性能保证

9.1 甲方有权在合同执行期间内的任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。如果甲方认为有必要，可以在产品生产过程中住厂监造，乙方应在工作和生活上提供方便；

9.2 为了确保产品质量，供货范围内的所有配套产品的生产厂家和分承包商的资格原则上应经甲方确认后才能采用；

9.3 质保期为投用后12个月或到货后18个月，以先到期间为准；质保期内若有质量问题，乙方应免费维修或更换。

9.4 乙方保证对所提供的设计、功能、性能和检验完全符合本技术协议中第5项的技术要求。

# 10 设计范围

10.1 乙方添加剂配制罐（含搅拌）、添加剂供给罐（含搅拌）、高剪切设备设计、制造。

10.2 涉及撬装内的仪表乙方负责供货，甲方和设计院负责设计选型。

10.3 设备附属梯子平台由设计院设计，供货不在乙方范围之内。

10.4 乙方负责提供相应条件，设计院据此进行基础、接口等设计。

# 11违约责任

11.1 交货工期，乙方收到中标通知书后三月内需要到货，如没有按时到货，执行商务合同的处罚规定。

11.2 交货质量，按照签订合同进行验收，根据交货的材质、尺寸、产品质量是否符合技术协议，进行验收。如有不一致的地方，由乙方进行整改（在规定时间内进行整改），没有按照规定时间内整改完，延期付款或扣质保金，直至追加处罚。

11.3 交货资料，合同签订后20天内，乙方要将此次改造的相关资料交给设计部门，如：设备尺寸基础、管口表、电气与仪表相关参数等。否则，迟交一天扣500元。

11.4 售后技术服务，如甲方联系乙方后，乙方应尽快给予答复，如需要返厂维修的事项，一个月内必须解决。

# 12 供货范围

12.1供货范围应包括（但不局限于）下列内容：

12.1.1 供货清单

撬装内包括计量、仪表（就地和远传控制）等（见流程图）。

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单 位 | 数 量 | 生产厂家 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配制系统 |  |  |  |  | 316L |  |
| 1.1 | 配制罐 | 详见附件数据表 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1 | 高剪切搅拌分散器 |  | 台 | 1 |  | 316L |  |
| 1.1．2 | 罐体 | ID1100x1700 | 台 | 1 |  | 316L | 带盖格栅加料斗 |
| 1.1.3 | 主搅拌带电机 | 偏心 剪切轮 2970rpm | 台 | 1 |  | 316L | 锻造轴 |
| 1.1.4 | 辅助搅拌带电机（减速机） | 偏心 涡轮式 290rpm | 台 | 1 |  | 316L | 锻造轴 |
| 1.1.5 | 附属仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 液位计 | 详见其规格书 | 台 | 1 | 大庆石化公司网内 |  | 就地显示和远传 液位计带切断阀 |
| 1.1.5.2 | 温度计 | 详见其规格书 | 台 | 1 | 大庆石化公司网内 |  |  |
| 1.1.5.3 | 批量控制器 | 详见其规格书 | 套 | 2 | 大庆石化公司网内 |  | 加水、加NaSCN |
|  | 流量表+开关阀 | 详见其规格书 | 套 | 2 | 大庆石化公司网内 |  | 加水、加NaSCN |
| 1.1.5.4 | 调节阀 | 详见其规格书 | 台 | 1 | 大庆石化公司网内 |  |  |
| 1.2 | 供料罐 | 详见附件数据表 | 台 | 1 |  |  | 罐底内斜，出料接管为最低点 |
| 1.2.1 | 罐体 | ID1200x1400 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2 | 搅拌带电机和减速器 | 290rpm 0.55kw |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.3 | 附属仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 液位计 | 详见其规格书 | 台 | 1 | 大庆石化公司网内 |  | 就地显示和远传 液位计带切断阀 |
| 1.2.3.2 | 温度计 | 详见其规格书 | 台 | 1 | 大庆石化公司网内 |  | 远传 |
| 1.2.4 | 固体电子计量称 | 量程：25kg 精度：1% | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 加入系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 高剪切泵 | 详见附件数据表 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2.2 | 电磁流量计 | 详见其规格书 | 台 | 1 | 大庆石化公司网内 |  |  |
| 2.3 | 阀门 | Q41F-16R-DN100 | 个 | 15 |  |  |  |

说明：所有阀门及仪表带配对法兰、紧固件、垫片，有丝头配相应的管帽或丝堵，并按设计院实际要求提供。

备品配件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械密封 |  | 2 | 台套（左旋+右旋） |
|  | 密封圈 |  | 2 | 台套 |
|  | 破碎轮 |  | 1 | 套 |
|  | 剪切轮 +分配器 |  | 4 | 套 |
|  | 喷嘴带止回阀（配检修盲法兰） |  | 1 | 台套 |
|  | 机械密封轴套 |  | 1 | 台套 |

12.1.2设备保温由甲方负责，撬装设备内保温规格数量由乙方负责提供。

12.1.3配备及携带维修专用工具、长周期运行的备品配件。

12.2 其他要求：

12.2.1电机和泵不能直连，电机（佳木斯股份），电动机采用Y3系列，电动机轴承采用SKF，电动机冷却方式采用自扇冷却，风叶采用铸铁，防护等级IP55，绝缘等级F级。

# 12.2.2：供货范围保证系统的完整性，以最终确认的设计图为准。

# 12.2.3 撬装设备交货期：收到中标通知书后3个月内到货。

# 12.2.4 乙方收到中标通知后20天内必须提供甲方和设计方所需的全部资料，否则按违约处理。

# 12.2.5 仪表自控及电气等元件互通性，乙方采购仪表设备前需征询甲方同意，由使用单位指定其品牌。

# 13 技术资料及交付

13.1供货分界面应在PID图中标注虚线框线、明确乙方与甲方设计界面，并附有工艺设备一览表及图例符号；

13.2收到中标通知后20工作日内乙方提交设计方和甲方所需的资料，否则按违约处理。

13.2.1乙方违约责任,每晚提交1天资料,扣500元。

13.3收到乙方交付的图纸及文件后，甲方应在2周内返回确认意见。乙方在未收到确认意见前，不得进行制造。

13.4最终版资料在收到甲方确认意见后1周内提供给甲方。

13.5每一份乙方交付的图纸和文件都应按下述要求作清晰的标记：

a.供参考        b.供确认        c.最终版

13.6最终竣工资料随机附带，包括6份书面资料(须包括一份原版)、2份含全套资料光盘（含可编辑版电子资料一份）；交付资料清单见下表。

- 中间资料

| 序号 | 文件名称 | 提交份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 收到中标通知后20工作日 |
| 2 | 主体设备外形图，性能曲线、数据表、荷载图、装配图 |  | 收到中标通知后20工作日 |
| 3 |  |  | 收到中标通知后20工作日 |
| 4 |  |  | 收到中标通知后20工作日 |
| 5 |  |  | 收到中标通知后20工作日 |

- 最终提供资料

| 序号 | 文件名称 | 提交份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6p+2e | 随机 |
| 2 |  | 6p+2e | 随机 |
| 3 |  | 6p+2e | 随机 |
| 4 |  | 6p+2e | 随机 |
| 5 | 操作说明书 | 6p+2e | 随机 |
| 6 | 外购件的合格证、质量证明、材质证明、说明书等 | 6p+2e | 随机 |

# 14 技术服务和联络

14.1乙方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。乙方需要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。乙方提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要。

14.2现场服务人员的工作时间与现场要求相符合。

14.3未经甲方同意，乙方不得随意更换现场服务人员。同时，乙方及时更换甲方认为不合格的乙方服务人员。

14.4乙方现场服务人员满足下列条件：

14.4.1遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章制度。

14.4.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

14.4.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

14.4.4身体健康。适应现场工作条件。

14.5乙方现场服务人员的职责

14.5.1乙方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收实验。

14.5.2在安装和调试前，乙方技术服务人员向甲方进行技术交底，讲解和示范要进行的程序和方法。在设备安装前，乙方向甲方提供设备安装和调试的重要工序和进度表。经甲方确认的工序不因此而减轻乙方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题乙方仍负全部责任。

14.5.3乙方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

13.5.4乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

14.5.5乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。

14.6甲方的义务

甲方要配合乙方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。费用由乙方自理。

14.7培训

14.7.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方有责任无偿提供相应的技术培训。

14.7.2培训时间、人数、地点等具体内容由甲乙双方商定。

14.7.3 质保期：主体设备使用寿命20年，配套仪表，电气等设备1年。

# 15 包装运输及交货

15.1成套设施在检验和试验之后，应放干净水，使之干燥，成套设施应提供足够的保护措施以防止运输中的机械损伤和大气腐蚀。运输中所有机械零件和密封面不能损伤。

15.2所有开口都应用坚实的木头或塑料挡板盖上或塞住，并且应足够地牢固和适于在最终安装前长期暴露存放，保证露天放置时间不小于一年。

15.3成套设施整体撬装设计生产，分体运输交货。

15.4设备出厂包装前，进行防锈、防潮、防水处理，设备的包装能满足运输中的需要。

15.5 电机果绿、联轴器护罩大黄，油漆为氯化橡胶。

# 16 业绩要求

# 16.1业绩要求：见资格预审文件

# 17联系方式

甲  方： 中石油大庆石化分公司腈纶厂技术科

联系人： 郭太一

电  话： 13555560209

E--mail：yanhc6761739@163.com

乙  方：

联系人：

电  话：

18附件

配制罐(含主副搅拌)和供料罐(搅拌)及高剪切泵数据表