物业管理中心购置除冰机技术要求

一、项目编号：7T-15B901.01.01    7T-15B901.01.13

二、购置数量：4台

三、技术要求

1、具有除冰、铲雪、扫雪等多种功能。

2、主机为工程类轮胎式装载机，四轮驱动，额定载重量大于3吨，发动机功率大于90KW(上柴或潍柴)。

3、辅机除冰功能采用水平旋转辊式剁压方式，除冰厚度不小于1-10CM，除冰方式不伤及路面。

4、剁冰轮（铲）更换方便、快捷，且成本低。

5、整机性能安全稳定，可连续16小时以上清冰雪作业。

6、提供国内销售业绩及用户使用评价。

随机备件

| 序号 | 名称 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随车工具 | 1套 |  |
| 2 | 危险警示牌 | 1个 |  |
| 3 | 装载机铲斗 | 1个 |  |

卖方随车提供资料清单（包括但不限于以下）：

| 序号 | 资料名称 | 份数/台 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明书 | 1 | 随车交付 |  |
| 2 | 产品质量保证书 | 1 | 随车交付 |  |
| 3 | 合格证明书 | 1 | 随车交付 |  |
| 4 | 使用维护说明书 | 1 | 随车交付 |  |
| 5 | 司机手册 | 1 | 随车交付 |  |
| 6 | 零件目录、手册 | 1 | 随车交付 |  |

四、质量保证

1、卖方保证设备的设计和制造完全满足国家有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

2、设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

3、质保期为设备投入运行后24个月。质保期内卖方免费负责该设备的维保工作，维保内容应满足相关技术规程的要求。

4、卖方保证整机使用寿命为8年，主机的主要易损件使用寿命为5年，辅机主要易损件使用寿命为2年，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、更换或维修。由于买方原因造成的问题，卖方也应及时帮助处理。

五、售后服务及培训

1、该产品在大庆设有维修服务点，保证为用户提供优质的售后服务，产品在用户使用过程中，如发现故障问题,在接到用户通知后2小时内派维修技术人员到现场解除故障,确保用户清冰雪工作顺利进行。

2、在交付车辆时，卖方派出技术服务人员参加验收，指导车辆的安装调试，直至车辆正常运转。

3、保质期后，在十年的使用寿命期内，售后服务人员每年要在冬季冰雪期前进行免费主动上门服务，跟踪产品的使用情况。

4、现场服务人员应是得到卖方法人的充分授权的合格技术人员，有能力、有权力处理现场发生的任何技术和商务问题。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

5、卖方负责对买方操作、维保人员进行不少于40学时的免费技术培训。