无人机技术要求

1．总体要求

1.1  投标方应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证（以上提供复印件加盖公章）、法人授权委托书（原件）等。

1.2  投标方应对所投招标技术规格要求内容逐一应答，对漏项内容招标方将视为投标方免费提供。投标技术文件内容应完整、表述应清晰准确。投标方在满足该项技术基本要求的基础上，应对该项内容的具体设计方案、制造工艺、性能特点、选用的材料等相关内容进行详细说明。

1.3 产品功能要求：

1.3.1要求机身采用高强度、高刚性碳纤维复合材料、一体成型的六旋翼机体，并根据机身不同部位的受力分析而采用相应的纱层厚度，要求无人机机臂形状，采用了双曲余玄曲线上翘机臂设计，机臂横截面，采用“雨滴型”流线设计，悬翼尺寸：737mm，   中心盘尺寸：直径320mm，高120mm。

1.3.2  要求无人机续航能力强，续航时间40分钟以上，抗风能力强，在7级风（风速14米/每秒）以下可正常工作。

1.3.3 要求机翼（臂）采用插拔式快拆结构，无需工具可拆卸。

1.3.4要求配备一体化防雨云台套件，可雨中飞行，系统需集成了防雨罩、自稳云台、摄像机、以及无人机专用高清无线图传系统，可根据需要选配广角定焦镜头以及热成像镜头。

1.3.5要求配置智能飞控系统，支持手动精准操控及自主飞行模式。支持手动精准操控及自主飞行模式，支持一键起降、一键返航，支持低电压保护和失控保护，智能，安全。

1.3.6 定焦相机须可拍摄1080/30p, 960p, 720p以及480p的视频内置Wi-Fi无线传输功能，采用1100万像素传感器，配备遥控器，遥控距离3公里。

1.3.7. 传输系统可进行1080i/P全高清图像实时传输，可在5-10公里超远距离传输。

1.4  投标方应提供主要的制造加工设备、检测检验设备清单（包括名称、型号、产地、投用时间等情况）。如投标方在本投标产品的制造中引进了先进的工艺技术，请详细说明引进情况和应用情况。

1.5  业绩要求。 投标方应有完整的售后服务体系，在中国石油系统内有较高的用户信任度，在中国石油系统有销售业绩，并提供详细的销售业绩清单（包括产品名称、型号、销售额、用户名称、联系人、联系电话、交货时间等）。

1.6  交货期及要求：交货期为合同生效后90天内。招标方交货前按国家标准和合同技术文件对产品的主要性能指标进行逐台检验测试，不合格招标方拒绝接收。

2．飞行器机体要求：

整机展开最大尺寸  2350mm

电机轴距   1600mm

标准起飞重量：    9.3Kg

最大起飞重量：    15Kg

最大负载重量：    6Kg

悬停时间： 50min

最大抗风能力  11m/s

最大飞行速度  12m/s

相对飞行高度  1000m（平原）

最大工作海拔  5000m

GPS悬停精度   垂直方向: ± 0.5m

水平方向: ± 2m

遥控器最大控制距离   3Km

地面站最大控制距离   10Km

3. 飞行器配件要求

3.1云台部件参数要求：

重量约 500g

云台类型：采用陀螺稳像技术，微型自稳云台，两轴无刷增稳云台

俯仰角可调范围    + 45°~- 90°

摄像机类型 Gopro Hero 3+

发射机规格 KWT-UVT-H1

发射机频率 560-700MHz可调

3.2 定焦摄像机参数

镜头参数：最大光圈 F2.8

拍摄性能：摄像性能：只需按下一个按钮，摄像机就会自动开机并 开始录制视 频或拍摄延时照片。

视频模式可广角远景，并且可实现全宽屏回放。

功能参数：其它功能 连拍照片:

2秒拍摄10张照片（5fps）

延时：每隔0.5秒自动拍摄一系列照片

防水性能：40米

接口性能：USB接口 USB2.0

存储性能：存储介质 MicroSD卡

电池性能：电池类型 锂电池（1180mAh）

4、 红外热成像相机参数

红外镜头的焦距19mm，探测距离：60－80米。

热成像镜头参数
  最大解析度：640x512 
  功耗：<1.3W

5、手持接收机功能要求：

手持式接收机拥有一块5英寸高亮度液晶显示屏，能够以800 * 480的分辨率显示前端发射机回传的视频信号。设备内置250~800MHz图像接收机，能够通过HDMI及AV接口将收到的图像信号实时传送到更大尺寸的显示器上。设备背部的Mini扬声器能够实时播放接收到的音频信号。

特性：

COFDM解调，高接收灵敏度

H.264/MPEG-2解码，支持高清输出及录像

支持多频道存储和管理，可实现一键切换频道

体积小、重量轻，有特质紧固件可使接收机固定到无人机遥控器上。

天线可拆卸、更换，充电快速便捷

全UI界面参数配置，带宽、频率现场可调

技术参数

射频   输入频率范围  250MHz～860MHz（4/6/7/8M）

250MHz～700MHz（2M）

射频带宽   2/4/6/7/8MHz

输入电平   -102dBm～-20dBm

接收灵敏度 ≤-95dBm@8M(配低噪放)

解调方式   COFDM

星座解调   QPSK, 16 QAM, 64 QAM

前向纠错码率  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

载波模式   2K

保护间隔   1/4, 1/8, 1/16, 1/32

视频图像   1920×1080×60i/50i（MAX）

视频解码标准  ISO/IEC13818-2 MPEG-2 MP@ML  or  H.264

工作时间   >2h@25 ºC

6、遥控器参数要求：

发射机
（双摇杆，14通道，FASST-2.4G设备）
发射频率：2.4GHz
调制方式：2.4G 7通道[7-ch]或2.4G多通道

电源供应：7.2V HT6F1700B镍氢电池组

接收机在飞行器中心盘内置

7、地面接收站功能要求：

集成式地面站系统是一款集高清图像接收显示、数传链路、全功能地面站于一体的多功能系统，配合飞行器可轻松实现FPV飞行及控制。供电可使用市电或电池，电池采用聚合物理电池2块，可持续使用4小时。

8地面站软件要求：

地面站软件基于Windows平台，可运行在便携式笔记本或专用手持式控制器上，主要用途是对无人机进行航点规划以及飞行控制。

功能特点

实时视频显示，同时查看Google earth地图，定位无人机位置

Google earth全屏显示，精确设置航点任务并支持实时修改航点

支持一键起飞、一键返航、一键降落、紧急降落等快捷键，操作界面友好

飞行轨迹/关键事件SD卡存储以及信息回放再现无人机飞行过程

支持参数配置，如语音报警配置、设置录像文件路径等

支持Joystick手柄控制

实时显示

视频界面实时解码显示无人机飞行过程中的航拍图像，为用户提供高清的远程现场图像，方便飞手实时了解现场情况，指挥控制飞机，实时视频界面有以下功能：

地图显示

仪表动态显示无人机飞行姿态

视频录像，视频抓拍

OSD显示无人机的飞行速度、高度及飞行时间等信息

航线规划

航点任务规划界面为用户提供Google earth地图，可提前预设航点到飞控，实现超视距远程飞行。航点任务可实时编辑修改。航点规划主要提供以下功能：

单航点规划和多航点规划两种模式

实时跟踪无人机位置

定位飞手位置，地图切换到以飞手为中心的视图

飞行任务暂停，实时修改任务

9、地面站平板电脑配置要求：

满足美军标MIL-810G标准

防水、防尘等级达到IP65标准

抗震、抗冲击、宽温

约2.5小时90%急速充电对应

内置数字指南针、加速器、环境光线传感器

使用防反射、高亮度的10.1WUXGA型液晶屏（800cd/m2）

操作简便，多点触控 + 数字转换笔，带外接键盘。

带轨迹球的键盘，另配高精度电磁触控笔，方便操作

内置900MHz数传电台，自动跳频，有效避开干扰。

可同时接收机载图传发射机的高清视频，并在显示屏显示。

支持HDMI高清视频输出，可用于连接大屏显示器。

支持本地录像。

手提箱式结构，配备三脚架支撑，体积小巧轻便，收放自如。

配备高增益天线。

平板电脑技术参数：

Model整机

地面站主板CPUIntel i5 处理器

内存4GB

数传电台频率范围跳频902-928MHz

发射功率最大1W

接收灵敏度≤-98dBm@115200bps

速率115200bps

图像接收频率范围250MHz-850MHz

接收灵敏度≤-92 dBm@8Mbps

≤-98 dBm@2Mbps

带宽2/4/6/7/8MHz可选

输出接口USB2个

HDMI1个

显示屏幕10.1寸 LCD分辨率1920x1200,亮度 800cd/m

工作环境-20°~70°

10． 售后服务

10.1  投标方为招标方所需产品，在生产制造和售后服务上负全部责任。负责飞行器以及外购件的售后服务。出现产品质量、设备故障等问题，由投标方负全责。

10.2  整套设备在质保期内实行三包。质保期外服务只收取材料费，免收其他费用。

10.3  飞行器发生故障或技术问题，投标方接到通知后，应在 24 小时内做出实质性反应。需要现场服务时，国内技术人员应在 2日内到达；国外技术人员应在7日内到达。维修所需配件，国内应在 7日内到货，国外应在20日内到货。

10.4  投标方终身按优惠价格向招标方提供用于维修、保养用途的零配件。供货价格不高于当时的出厂价，并保证供货期不少于10年。

11. 质保期内的售后服务方案及承诺

中标方对于中标货物，除完全响应招标文件中对货物售后服务（质保期内）的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

11.1、质保期限和服务条件

所投产品质保期为12个月（自双方签署验收证书时开始计算），并终身维修。所投产品质保严格按照国家三包执行。设备到货外观验收合格后，中标方派专业技术人员进行安装调试。中标方将对设备管理操作人员提供免费的设备操作技能培训。在质保期内，如产品有质量问题，中标方负责上门免费更换。在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标方予以上门免费更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的替代产品。

11.2、服务的响应时间

中标方承诺为所投产品提供7天*24小时不间断电话保修服务，在质保期内，对于买方提出的服务申请，在接客户通知后，承诺工程师24小时内到达现场，维修产品故障在检修48小时后仍无法排除，中标方在72小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复，由此产生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用由中标方承担；在质保期内，因买方使用，保养不当或不可抗力等原因出现货物故障时，承诺会按上述响应时间积极帮助客户排除故障、修复或更换零部件，若需购买零部件，由此产生的一切费用均由中标单位承担。

11.3、设备维护方式和时间

中标方承诺免费为客户制订可操作的设备维护计划，不定期对用户的设备使用情况进行回访。对售出的产品，中标方主要采取电话询问、定期走访的方式进行维护。维护技术人员每季度对客户进行一次走访，每年对客户进行一次实地巡检，及时发现、解决问题。另外中标方每月将通过电话向客户了解产品的维护保养及使用情况，及时发现并解决问题。

12.质保期满后的售后服务方案及承诺

中标方对于中标货物，除完全响应招标文件中对货物售后服务（质保期满后）的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

12.1、质保期限和服务条件

在质保期满后，中标方承诺对所投产品施行终身维修服务，并只酌情收取维修产品的材料更换成本费。

12.2、服务的响应时间

中标方承诺为所投产品提供7天*24小时不间断电话保修服务，在质保期外，对于买方提出的服务申请，中标方在接客户通知后，承诺4小时内响应，14天内为买方维修或者更换有缺陷的货物或部件，并承诺只酌情收取成本费。

12.3、设备维护方式和时间

中标方承诺免费为客户制订可操作的设备维护计划，不定期对用户的设备使用情况进行回访。对售出的产品，中标方主要采取电话询问、定期走访的方式进行维护。维护技术人员每季度对客户进行一次走访，每年对客户进行一次实地巡检，及时发现、解决问题。另外中标方每月将通过电话向客户了解产品的维护保养及使用情况，及时发现并解决问题。

13技术培训

13.1、中标方将及时安排生产。并组织专门的项目人员跟踪生产进度。安排物流发货并及时与客户进行联系

13.2、在通知安排供货的同时，将及时与采购方商定培训的时间、地点、项目及范围并告知所派遣的培训讲师人员的姓名、资质和联系方式。

13.3、依照双方商定的具体培训计划，采购方负责将收到的合同设备及接受培训的人员准时安排到位。中标方负责将培训讲师及相关资料准时安排到位。

13.4、采购方产品就位（到达）后，中标方将立即按双方商定的培训计划对采购方相关人员免费进行理论指导和实际操作培训。中标方承诺在通过相关培训后，被培训人员具备对所培训设备的全面了解及熟练操作能力。

13.5、培训完毕后，由中标方提供全部设备的技术资料并出具培训服务的记录表格，并让采购方对培训效果进行确认和评价。如培训方对培训尚有不满意之处，中标方会在和采购方进行具体协商后安排免费的后续培训。

13.6、上述培训圆满完成之后，如采购方因为人员调换等特殊原因需要中标方再次安排培训，中标方将积极配合，按业主要求的内容安排培训。

13.7、中标方承诺为买方提供每年不少于一次的例行性培训服务。

14、技术咨询消防支队：漆建辉；联系方式：18945610567