附件三：

| 污油回收车技术参数及配置要求 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 招标技术要求 |
| 一、主要技术参数 |
| 2 | 燃油种类 | 柴油 |
| 3 | 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司；潍柴动力股份有限公司；中国第一汽车集团 |
| 4 | 排气量ml（不小于） | 8500 |
| 5 | 车体尺寸mm（±5%） | 11990×2500×3500（长×宽×高） |
| 6 | 罐体容积m3（±5%） | 25 |
| 7 | 整备质量kg（±5%） | 14000 |
| 8 | 额定载质量kg（±5%） | 17000 |
| 9 | 轴距mm（±5%） | 1900+4550+1350 |
| 10 | 排放标准 | GB3847—2005，GB17691—2005 国IV |
| 11 | 额定功率kw（不小于） | 220 |
| 12 | 轮胎数 | 12 |
| 13 | 轮胎规格 | 1100-20,1100R20，295/80R，22.5 |
| 14 | 钢板弹簧片数 | 9/9/10.8/8/10.3/3/4,9/9-；3/3/11,10/10/11 |
| 15 | 前轮距（mm）（±5%） | 1950/1950； |
| 16 | 后轮距（±5%） | 1847/1847 |
| 17 | 底盘型号 | DFL1311A10；SX5316GYY；CA5310GYYP63K2L6T4E4；BJ5317GYY-XB |
| 18 | 转向机形式 | 液压助力 |
| 二、车辆标准配置 |
| 1 | ABS刹车系统 |
| 2 | 电动窗 |
| 3 | 车顶前部安装危险品警示灯，车体前后悬挂国家统一制式危险品标志牌及爆字帖 |
| 4 | 车辆使用保养说明书 |
| 5 | 驾驶室原厂独立冷暖空调系统 |
| 6 | 中控门锁，带遥控器功能 |
| 7 | 车身后部扶梯 |
| 8 | 侧、后部防护栏 |
| 9 | 随车安装前后可视行车记录仪，带计量表的流量计 |
| 10 | 灭火器、随车工具、备用轮胎、千斤顶等 |
| 11 | 防爆、耐酸吸、排双用齿轮泵及截止阀 |
| 12 | 罐体、管路、泵等须耐酸、防爆材质，罐体内部衬塑防腐处理，罐壁厚不小于5mm |
| 13 | 罐体粘贴国家标准黄色、红白相间反光标示 |
| 14 | 静电拖地带、车身后部静电接头 |
| 15 | 前视宽镜 |
| 16 | 紧急切断阀，罐体液位计，尿素罐 |
| 17 | 要求新车保修1—3年,需使用原厂生产底盘系统 |
| 18 | 罐体检测报告符合国家相关3类危险品营运标准规定。供货商负责办理车辆落户和营运资质手续，买方负责相关费用。 |
| 19 | 参加竞标车辆必须有燃油公告和国家发改委车辆公告 |
| 20 | 中标后卖方提供所供同类型车辆的合格证复印件一份，上交车辆管理审验 |
| 注：如有与技术要求有异议的技术条件请在此注明。 |