附件二：

| 危险品运输车技术参数及配置要求 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 招标技术要求 |
| 一、主要技术参数 |
| 1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 2 | 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司；中国第一汽车集团公司 |
| 3 | 排气量ml（不小于） | 7500 |
| 4 | 车体尺寸mm（±5%） | 11500×2500×3400（长×宽×高） |
| 5 | 罐体容积m3 | 18-20 |
| 6 | 整备质量kg（±5%） | 11500 |
| 7 | 额定载质量kg（±5%） | 19400 |
| 8 | 轴数 | 4 |
| 9 | 轴距mm（±5%） | 1950+4200+1350 |
| 10 | 驾驶室准乘人数 | 2-3 |
| 11 | 排放标准 | GB3847—2005，GB17691—2005 国IV以上 |
| 12 | 额定功率kw（不小于） | 180 |
| 13 | 轮胎数 | 12 |
| 14 | 轮胎规格 | 1100-20,1100R20，295/80R，22.5 |
| 15 | 钢板弹簧片数 | 9/9/10.8/8/10.3/3/4,10/10/13；12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+- |
| 16 | 前轮距（mm）（±5%） | 2040/2040；1964/1964,2020/2020 |
| 17 | 后轮距（mm）（±5%） | 1860/1860;1924/1847 |
| 18 | 底盘型号 | DFL1311A9; SX5316GYY;CA1311P1K2L6T10BE4A80;BJ5317GYY-XB |
| 19 | 转向机形式 | 液压助力 |
| 二、车辆标准配置 |
| 1 | ABS刹车系统 |
| 2 | 电动窗 |
| 3 | 车顶前部安装危险品警示灯，车体前后悬挂国家统一制式危险品标志牌及腐蚀品牌 |
| 4 | 车辆使用保养说明书 |
| 5 | 驾驶室原厂独立冷暖空调系统 |
| 6 | 中控门锁，中控门锁带遥控器功能 |
| 7 | 车身后部扶梯 |
| 8 | 侧、后部防护栏 |
| 9 | 随车前、后安装可视行车记录仪，带计量表的流量计 |
| 10 | 阻火（聚氨脂发泡）材质保温，20—50℃介质，在-40℃条件下，24小时内，温度下降不大于8℃，每小时温度下降不大于0.5℃ |
| 11 | 防爆、耐碱、白钢材质吸排双用齿轮泵及截止阀 |
| 12 | 泵、罐体、管路、阀门等需采用耐碱304白钢材质，厚度不小于5mm |
| 13 | 罐体粘贴国家标准黄色、红白相间反光标示 |
| 14 | 灭火器、随车工具、备用轮胎、千斤顶、三角警示牌等 |
| 15 | 静电拖地带，车身静电接头 |
| 16 | 前宽视镜 |
| 17 | 备用泵2个，备用阀门2个 |
| 18 | 紧急切断阀，罐体液位计，尿素罐 |
| 19 | 要求新车保修1—3年，需使用原厂生产底盘系统 |
| 20 | 罐体检测报告符合国家相关8类危险品营运标准规定。供货商负责办理车辆落户和营运资质手续，买方负责相关费用。 |
| 21 | 参加竞标车辆必须有燃油公告和国家发改委车辆公告 |
| 22 | 中标后卖方提供所供同类型车辆的合格证复印件一份，上交车辆管理审验 |
| 注：如有与技术要求有异议的技术条件请在此注明。 |