大庆石化公司开发公司歧化松香酸钾生产装置使用的歧化松香

招标采购技术要求

编制：

审核：

批准：

2014年2月17日

大庆石化公司开发公司歧化松香酸钾装置使用的歧化松香

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4进口产品需提供产品规格书

## 2、使用业绩要求

ABS装置或给ABS配套的歧化松香酸钾装置使用业绩证明材料。首次参与招标的厂家的产品使用业绩要求在同类装置使用1年以上。附用户清单、联系方式及用户评价报告（盖章）或合同复印件（同一单位2份合同）。

首次给买方供货的中标人，第一批供货18吨试用达到技术要求3.2条技术性能保证后试用合格，余下数量按合同供货，试用不合格不予付款。

# 第二章  技术要求

## 1、项目介绍

歧化松香在歧化松香装置中作为原料使用，歧化松香与氢氧化钾反应生成歧化松香酸钾溶液，生产的歧化松香酸钾作为ABS装置乳化剂使用。

## 2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

歧化松香生产装置于2000年建立。主要生产的产品是歧化松香酸钾，为化工三厂ABS装置提供乳化剂，年产2000吨。

2.2原料条件

歧化松香酸钾工艺指标：

歧化松香（LY/T 1357-2008 特级品）

2.3设备条件

按配方量依次加入皂化釜中。

2.4工艺条件

按配方量向皂化釜中加入氢氧化钾和脱盐水，并用蒸汽升温，在不断搅拌下加入歧化松香进行皂化反应，皂化一定时间，分析合格后，待用。

## 3、对卖方产品的要求

歧化松香（特级品）

3.1规格要求：

| 序号 | 指标名称 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 透明固体 | 目测 |
| 2 | 枞酸（%） | ≤0.10 | GB/T 14020-2006的5.6 |
| 3 | 去氢枞酸（%） | ≥52.0 | GB/T 14020-2006的5.6 |
| 4 | 软化点（℃） | ≥75.0 | GB/T 8146-2003的第4章 |
| 5 | 酸值（mg/g） | ≥155.0 | GB/T 8146-2003的第5章 |
| 6 | 不皂化物（%） | ≤10.0 | GB/T 8146-2003的第6章 |
| 7 | 罗维邦色号-黄色 | ≤20 | GB/T 14020-2006的5.1.2 |
| 8 | 罗维邦色号-红色 | ≤2.1 | GB/T 14020-2006的5.1.2 |

除以上表格约定的项目外，卖方的产品还要满足其产品企业标准（进口产品：产品规格书）的要求。检验方法执行林业部歧化松香LY/T1357-2008特极品标准。

3.2性能要求

在本章第2节约定的操作条件下，卖方保证达到如下使用效果：

岐化松香单耗：105㎏岐化松香/吨歧化松香酸钾（K-12）。

产品入厂化验合格。

采用新歧化松香生产的歧化松香酸钾化验合格。

所生产的歧化松香酸钾在ABS装置应用期间，生产正常，满足装置需求。

3.3产品保质期要求

歧化松香包装桶应符合LY/T 1145-1993的要求。歧化松香的其它包装由供需双方商定。

3.4安全、环保方面的要求

在正确使用歧化松香的条件下，不能够对人体及环境产生附加危害。

## 4、对卖方的方案的要求

4.1卖方及产品制造厂的简介

4.2产品规格及执行标准

4.3产品的物化性质

4.4产品的保质期及预期的使用寿命

4.5产品的安全环保性能

4.6产品使用方法及注意事项

4.7卖方对技术要求的偏离

4.8其它

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1买方负责进行歧化松香入厂检测，内容包括3.1条约定的项目和卖方产品标准中规定的项目，相同项目按照质量要求高的执行。

5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3买方根据招标文件并结合卖方的技术文件编制歧化松香投用及考核方案，并与卖方共同确认。

5.1.4首次投加卖方产品前一周，买方负责通知卖方代表到买方现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，买方在卖方的指导下，按照双方确认的投用考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对歧化松香应用效果进行检查，若投用后发现异常问题，买方有权停止使用该产品，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，并提供有关安全防护用品，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴卖方歧化松香生产现场进行考察，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴歧化松香生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.1.11买方在使用卖方歧化松香期间，有权小批量试用其它供货商的产品，试用带来的风险由买方承担。

5.1.12对于已列入买方合格供应商的产品，买方有权不进行标定考核。

5.2卖方

5.2.1卖方负责对歧化松香进行出厂检测，内容包括3.1条约定的项目和卖方产品标准中规定的项目，相同项目按照质量要求高的执行。

5.2.2卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.3卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.4卖方负责参与歧化松香投用考核方案的审查确认。

5.2.5卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

5.2.6卖方参加买方组织的歧化松香投用考核。

5.2.7卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件和记录。

5.2.8卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.9卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2.10如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由卖方负责。

## 6、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 企业标准 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

注：进口产品提供产品规格书

买方在使用卖方技术文件期间，如发现有误或文件内容不能满足检验、生产使用需要，买方将通知买方修改补充。如卖方不能按要求提供以上资料或不能及时作出补充完善，买方有权拒绝收货，并不支付卖方合同款。

## 7、供货范围

数量：按照招标公告要求执行，规格详见3.1规格要求

## 8、包装运输及交付

卖方所供货物的包装、运输要满足以下约定：

8.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

8.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

8.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

8.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

8.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

8.6如果卖方供货产品不能满足8.1、8.2、8.3、8.4、8.5约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

8.7其它：按照招标公告要求执行。

## 9、卖方提供的技术服务

买方使用卖方产品期间出现问题，卖方技术人员保证在接到买方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如买方有需要，卖方将根据买方要求，于48小时赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接受买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 10、卖方保证

## 10.1买方保证所提供歧化松香满足3.1条款规定的指标要求。

## 10.2卖方保证供货的歧化松香能够满足3.2条款规定的性能保证要求。

## 11、考核验收

## 11.1 歧化松香正常注入后，买方在1个月内组织标定，标定时间为3天。标定期间的操作数据以买方装置仪表指示为准，化验分析数据以买方质检中心监测数据为准，买卖双方在标定记录签字确认。

## 11.2计算公式：歧化松香单耗=105㎏歧化松香/吨歧化松香酸钾。使用效果按照“3.2性能要求”条款的性能保证指标进行考核。

## 11.3标定结束后由买方编制试用总结作为歧化松香性能考核和付款的依据。

## 11.4 如果标定结果达到3.2条规定要求，卖方则纳入买方合格供应商资格。

## 11.5如果标定结果未达到3.2条要求时，经双方查明原因，如果为歧化松香的原因，则终止使用。如果为买操作原因，则在买方生产调整正常后，在约定时间重新标定。

## 11.6如果买方在歧化松香正常注入后，1个月内没有组织标定，则认为买方同意接受本次供货产品，买方不再组织标定。

## 12、违约条件

12.1如卖方歧化松香满足不了3.1条规定质量指标，买方有权退货。

12.2买方在使用卖方技术文件期间，如发现有明显错误或文件内容不能满足检验、生产使用需要，卖方又不能及时更正，买方有权退货

12.3如因卖方歧化松香的原因影响买方生产，或在考核期内达不到预期效果，买方有权终止歧化松香的使用，剩余的歧化松香卖方自行处理。

12.4如因买方原料及操作原因影响使用效果，责任由买方负责。

12.5未尽事宜，双方友好协商。

## 13、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 14、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 15、联系人

买方联系人：耿同辰

联系电话：0459-6766650

手    机：15845836698

邮    箱：gengtc @petrochina.com.cn

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

## 16、其它

未尽事宜

# 第三章   资质要求

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，为保证供货能力，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）其它证明文件

## 2、代理商资质要求

2.1代理商资质

（1）代理的生产企业出具的委托代理证明；

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。

2.3代理商需提供代理的本企业的资质证明：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，为保证供货能力，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证。