/

大庆石化公司催化重整装置使用的四乙二醇醚

招标采购技术要求

编制：

审核：

审批：

2015年11月2日

大庆石化公司催化重整装置使用的四乙二醇醚

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4生产厂企业标准中的检测方法要执行技术要求3.1条约定相应的国家标准或行业标准。如3.1条包含非国家标准、行业标准的检测项目，入厂检测以3.1条规定的检测方法为准。

## 2、使用业绩要求

需提供近3年内在炼油企业的催化重整装置中成功使用的业绩表及联系方式，提供使用单位技术部门盖章的使用报告（报告应包含该剂种的使用时间，用剂单耗、使用效果等内容）及对应销售合同。

第二章  技术要求

1、项目介绍：

四乙二醇醚是一种芳烃抽提溶剂，主要是利用该溶剂对烃类各组分的溶解度不同而实现烃类中芳烃和非芳烃的分离。

四乙二醇醚溶剂使用在催化重整装置抽提单元。

## 2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

催化重整—抽提联合装置以常减压初、常顶石脑油和加氢裂化重石脑油为原料，主要产品为高辛烷值汽油调和组分、苯和氢气，处理能力为30万吨/年，采用固定床半再生重整技术。其抽提部分采用四乙二醇醚作为溶剂,实现非芳烃与芳烃有效的分离。

2.2原料条件

表1 原料条件

| 序号 | 分析项目 | 单位 | 数值 | 试验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度(20℃) | kg/m3 | 720~735 | GB/T2013 |  |
| 2 | 组成 | 苯 | %（m/m） | 9～12 | SH/T0166-92 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 12～15 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 6～11.5 |  |  |
|  |  | C9芳烃 |  | 0.5～1.5 |  |  |
|  |  | 总芳烃含量 |  | 27.5～40 |  |  |
|  |  | 非芳烃含量 |  | 60～72.5 |  |  |

2.3工艺条件

表2 工艺操作条件

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽提塔压力 | MPa | 0.7～1.0 |  |
| 2 | 抽提塔底温度 | ℃ | 80～120 |  |
| 3 | 汽提塔底温度 | ℃ | 115～135 |  |
| 4 | 溶剂比 | %（m/m） | 5.0～9.0 |  |
| 5 | 回流比 | %（m/m） | 0.5～0.9 |  |

## 3、对卖方产品的要求

3.1规格要求：

表3 四乙二醇醚溶剂质量指标及检测方法

| 序号 | 项目 | 质量指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色或淡黄色透明粘稠液体，无机械杂质 | 目测 |
| 2 | 密 度20℃，g/cm3 | 1.122-1.126 | GB/T4472 |
| 3 | 折光率（nD20） | 1.44-1.48 | GB/T6488 |
| 4 | 酸 值，％ | ≯0.03 | GB/T4649 |
| 5 | 沸程（0℃，0.1033MPa） | 初馏点，℃ | 310 | GB/T4649 |
|  |  | 干点，℃ | 335 | GB/T4649 |
| 6 | 纯度，%（m/m） | ≮98.0 | 见附件1 |
| 7 | 二甘醇、三甘醇、五甘醇含量，%（m/m） | ≯1.5 | 见附件1 |
| 8 | 灰分，%（m/m） | ≯0.4 | GB/T7531 |

3.2性能要求

在2.2及2.3条规定的的操作条件下，卖方保证达到如下使用效果：

3.2.1 卖方需保证提供的四乙二醇醚溶剂产品质量达到入厂要求的质量指标。

3.2.2装置操作条件在正常工艺指标范围内，使用四乙二醇醚溶剂后必须保证装置产品各项质量指标没有发生改变，并且没有其他不良情况发生。（内容主要包括：新剂能达到的指标、作用，使用寿命、使用周期，添加量以及有关安全、环保等保证。）

3.2.3卖方保证四乙二醇醚溶剂加入量≤0.2kg/t（相对于重整进料）。

3.2.4 卖方保证在加注四乙二醇醚溶剂后，苯的质量指标符合GB3405－89标准，抽余油含苯≤1m％,芳烃含非芳烃≤0.3m%，且对下游产品质量没有影响。

3.2.5 卖方保证在加注四乙二醇醚溶剂后，装置苯回收率≥98m％。

3.2.6 卖方保证四乙二醇醚溶剂与装置内使用的铝、碳钢等材质不发生化学反应，不会对相邻设备（压缩机、泵、罐、冷换设备）造成腐蚀。

3.2.7 卖方保证四乙二醇醚溶剂在正常使用过程中，不与装置系统组分发生化学反应，不会产生结晶析出堵塞泵体、管线的现象。

3.2.8安全与环保的保证

卖方保证四乙二醇醚属于非易燃易爆危险品；其对人体的皮肤、眼睛、呼吸系统和肺等摄入和吸入都有害，装填现场的劳动保护如佩戴手套、口罩等措施可避免对人体的损害。

## 4、对卖方技术文件的要求

## 以下资料要求随资质文件一并提供：

4.1产品制造厂的简介

4.2产品的特点，专利技术等介绍

4.3产品的主要原材料及生产工艺简介

4.4产品的规格及执行标准

4.5产品的物化性质

4.6产品的保质期

4.7产品的安全环保性能

4.8产品使用方法及注意事项

4.9产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

4.10对本技术要求的响应及偏离情况

4.11其它补充说明。

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验内容包括本技术要求第三章第3.1条约定和卖方执行标准中未包含在第3.1条中的项目，买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。

5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3买方负责按照卖方提供的4.7、4.8条约定文件编制的投用考核方案。

5.1.4首次投加卖方产品前一周，买方负责通知卖方代表到买方现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，买方在卖方的指导下，按照双方确认的投用考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对四乙二醇醚溶剂效果进行检查，若投用后发现异常问题，买方有权停止使用该产品，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，并提供有关安全防护用品，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴卖方四乙二醇醚溶剂生产现场进行考察，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴四乙二醇醚溶剂生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.2卖方

5.2.1卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.2卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.3卖方负责参与审查确认买方的四乙二醇醚溶剂投用考核方案。

5.2.4卖方负责提供买方第10条约定的技术服务。

5.2.5卖方参加买方组织的四乙二醇醚溶剂投用考核。

5.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件和记录。

5.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.8卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2.9如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

5.2.10当发生索赔时，卖方保留检查当时工艺操作报表和其他有关记录的权利，以查明引起四乙二醇醚溶剂性能变化的原因，此外卖方保留对用过的无铅汽油抗爆剂和买方封存的样品进行对比分析的权利。

6、资料交付

表4 卖方负责按照如下约定提供技术文件

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 企业标准 | 投标书 | 2份/，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

## 7、供货范围

技术规格按3.1要求执行，供货数量以大庆石化公司招标办公示为准。

8、包装运输要求

8.1 产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

8.2 产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、毛重、净重、皮重、保质期等(或按买方要求的包装形式供货)。

8.3贮存于阴凉、低温干燥处。常温下产品保质期为2年。

8.4到货日期不晚于2016年5月1日。

9、检验和试验

9.1卖方货物运抵买方后，买方负责入厂检验，检验须符合3.1要求。买方入厂检验后，产品质量达不到以上要求时，买方有权拒收。

9.2买方有权赴卖方生产现场进行考察，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

9.3买方赴卖方生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

10、卖方提供的技术服务

10.1卖方保证免费一年2次对四乙二醇醚溶剂装置的运行情况进行了解，并根据工艺运行情况对四乙二醇醚溶剂化工剂的使用情况进行分析与评价。

10.2如果买方长期使用该剂，卖方保证每年定期到买方现场进行无偿的售后服务，一年至少2次，对四乙二醇醚溶剂的使用情况进行技术交流和指导。

10.3在四乙二醇醚溶剂出现问题时，卖方保证在接到通知2小时内提供电话技术支持，48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

## 11、卖方保证

## 11.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方招标办要求时间及时提供。

## 11.2 卖方保证所提供四乙二醇醚溶剂满足3.1条款规定的指标要求。

## 11.3卖方保证使用其四乙二醇醚溶剂后能够满足3.2条款规定的性能保证要求。

## 11.4卖方保证针对第4条款要求的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

## 11.5卖方保证严格按照第6、7条款的要求进行供货，外包装标志内容齐全。

## 11.6卖方保证按照第10条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

## 11.7四乙二醇醚溶剂不属于危险品。

## 12、考核验收

12.1 首次供货的四乙二醇醚溶剂正常注入2个半月后即开始进行试用标定，标定时间为7天。试用前对相关工艺参数制表记录，试用期间采集同样数据进行对比分析。试用效果按照3.2条款的性能保证指标进行考核。试用结束后由买方编制试用总结作为四乙二醇醚溶剂性能考核和付款的依据。

12.2 如试用效果达到本协议规定要求，即为试用成功，卖方则具备纳入合格供应商资格。

12.3如果四乙二醇醚溶剂试用效果达不到3.2条款要求时，则终止试用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，在正常注入3个月内重新标定。如果为四乙二醇醚溶剂原因所致，买方有权停止使用，按13.3条处理。

13、违约责任

13.1 如四乙二醇醚满足不了3.1条规定的质量指标，但不影响使用效果的，扣除卖方本批次剂总合同款的5%作为质保罚金；如影响使用效果，买方有权退货，给买方造成的直接损失由卖方赔偿。

13.2由于买方的使用不当、原料及生产操作条件达不到本协议的保证值，致使使用效果达不到保证值指标，所造成的后果，由买方承担。

13.3如因四乙二醇醚溶剂原因影响买方生产，或四乙二醇醚溶剂在考核期内达不到3.2条约定的预期效果，买方有权终止药剂使用，已使用的溶剂不予付款，剩余溶剂卖方自行处理。由卖方原因造成的经济损失由卖方赔偿。

13.4 经双方协商扣留总合同款的10%作为质量保证金，质量保证期为6个月，在质量保证期内四乙二醇醚溶剂性能指标达到本技术要求约定指标，买方将质量保证金支付给卖方，并将卖方纳入为合格的分承包方。

13.5 未尽事宜，双方友好协商。

14、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

15、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 16、联系人

买方联系人

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

17、其它

未尽事宜，协商解决。

# 附件

1、二甘醇、三甘醇、四乙二醇醚、五甘醇含量测定

1.1  仪器和试剂

SP-501N气相色谱仪(带氢焰)或具有相同效果的气相色谱仪

CDMC-1CX  色谱数据处理机或相同效果的色谱数据处理机

气相色谱毛细柱：长3×104rnm，内径0.32mm

微量注射器：luL

固定液：SE—30(色谱用）使用温度≤300℃

载气：N2≥99. 9%

燃气H2≥99. 9%     02 ≥99. 5％

1. 2   操作条件

柱温：220士1℃

检测室温度：280士1℃

气化温度：330士1℃

柱前压：0.062 Mpa

分流比：30：1

燃气压：0. 04 Mpa

进样量：0. 4uL

灵敏度：103档

衰减：1/8档

方法：41MD（面积归一法）

最小面积：10uv. sec

峰宽：5sec

斜率：70uv/min

1. 3   分析步骤

开启气相色谱仪，稳定好各条件，然后开启数据处理机，设置“方法”、“最小面积”、“峰宽”、“斜率”等程序，用lul洁净的注射器取0.4ul试样进入色谱仪，同时按色谱数据处理机的“起始”键。

1.4   分析结果计算

各组分的质量百分数为分析三次平均数。

图中：2.20为二甘醇峰，出峰时间为2.20 min;

2.80为三甘醇峰，出峰时间为2.80min;

3.20为四乙二醇醚峰，出峰时间为3.20min；

4.80为五甘醇峰，出峰时间为4.80min；

注：色谱数据处理机打完图谱后自动计算出各组分的面积，及百分含量(不带百分号)。