大庆石化公司化肥厂加氯机技术要求

1.加氯机整套设备为欧美原装制造进口，采购共计两套（提供国外原厂证明）；

2.水汽车间循环水提供动力水压力≥0.3Mpa，动力水管线为DN50。

3.加氯机加氯量为0—20kg/h;

4.操作方式为现场手动调整；

5.加氯机为简易壁挂式；

6.出氯水管路无背压；

7.乙方派技术人员现场指导安装。