开发公司编织袋生产装置试用

XXXX水性油墨

方       案

编    制：  雍广州

审    核：

批    准：

开发公司编织袋车间

二O一六年X月X日

大庆雪龙石化技术开发有限公司

会 签 表

| 单 位 | 签 字 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 科 |  |  |
| 生 产 科 |  |  |
| 质量安全环保科 |  |  |
| 主管领导 |  |  |
| 备 注 |  |  |

水性油墨试用方案

为贯彻实施石化公司对原辅料取消独家采购的工作要求，我车间拟对招标引入的水性油墨组织试生产，具体试用方案如下：

一、组织成员

组  长：孙贵春  王希权

副组长：胡建鹏  田立强  肖春宝  吴玢妍

成  员：张占英  杨兵建  雍广州  杨清华  沙启梅

二、试用日期

2016年   月   日—试用结束

三、试用料基本信息

1、水性油墨牌号：

2、试用量：

四、试用要求

1、水性油墨，加水混合使用

2、印刷要求：印刷颜色近似标样，印刷过程无沾染，印迹清晰，

3、使用机台： 中封制袋机组

五、生产标准

1、颜色标准：

印迹清晰，各批次产品使用过程中无肉眼可见色差，

2、产量指标：可满足设备高转运行，印刷过程中无甩墨，气泡等影响印刷效果的不良反应。

生产速度：≥100条/min

3、经济指标：水性油墨消耗量：＜2kg/万条

4、环保标准：在贮存和生产过程中无异常气味，并要求符合环保墨要求（附证明文件）。

六、质量检验

质检人员对产品按照质量指标进行检验，并对印刷袋坯留样备查。

七、注意事项

组织生产前，应根据水性油墨流动状态、颜色对其用水稀释调整，经调整后仍无法有效控制色差和印刷效果，停止试用。

八、分工及要求

方案经上级领导批准实施后，制袋班组按要求进行生产，主操应对生产中存在的各类问题及时进行调整，以保证产品质量，协助质检做好各项产品质量检测工作，并做好记录及汇报工作。

技术人员要进行跟踪检查、记录，并编制试用报告。

试生产中出现的不合格袋坯单独存放。

此方案是否可行，请公司领导给予批示。