大庆石化公司炼油污水处理场异味治理装置

工程菌及填料招标采购技术要求

编制： 杨立娟

审核：

审批：

2016年12月14日

大庆石化公司炼油污水处理场异味治理装置

工程菌及填料招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件。

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。投标商中标后其企业标准交由生产运行处审查，如果中标人的企业标准不能通过生产运行处的审查，由使用单位负责联系中标人，将审查意见通知中标人，由中标人提出修改方案，直至满足要求。如果中标人不同意修改或修改意见不能满足要求，我公司有权拒收中标人的产品。

2、使用业绩要求

需提供近3年内炼油污水处理场异味治理装置中成功使用的业绩表，提供使用单位技术部门出具的使用报告（报告中至少包括装置名称、处理规模、进气指标、排气指标）。

第二章  技术要求

## 1、买方的基础条件

1.1使用装置简介

炼油污水处理场异味治理装置于2010年5月开始施工，2011年12月建成投产。将污水处理装置中的机械格栅井、沉砂池、提升泵吸水池、调节除油罐、斜板隔油池、一、二级浮选吸水池、一、二级浮选池、浮渣池、生化池等所产生的废气进行收集、输送、生化处理，最后达到无害化排放。

设计处理能力为 34000m3/h。

1.2原料条件

炼油污水处理厂异味治理装置入口气体浓度指标为：

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | ≤3000 | GB31570-2015 |
| 2 | 苯 | mg/m3 | ≤1000 | GB31570-2015 |
| 3 | 甲苯 | mg/m3 | ≤1000 | GB31570-2015 |
| 4 | 二甲苯 | mg/m3 | ≤1000 | GB31570-2015 |
| 5 | 氨 | mg/m3 | ≤350 | GB14554-93 |
| 6 | 硫化氢 | mg/m3 | ≤350 | GB14554-93 |

1.3设备条件

污水处理场异味治理装置主要设备及构筑物包括：生物预处理塔、水洗塔、喷淋水池、排污水池、预处理水池、水洗池、高效生物净化器、离心风机和高空排放塔等。

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| V-D01/02 | 预处理生物塔 | φ2.0m×10m | 2 |
| V-D03/04 | 水洗塔 | φ2.0m×10m | 2 |
| V-D05/12 | 高效生物净化器 | φ2.0m×10m | 8 |

预处理塔、水洗塔，高效生物净化器内有四层空间装填料，每层高度为1.3米。

1.4工艺条件

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物塔操作温度 | ℃ | 5～45 |
| 2 | 生物塔入口流量 | Nm3/h | ≤34000 |

## 2、对卖方产品的要求

2.1性能要求

2.1.1 卖方需保证提供的工程菌及填料质量达到入厂指标要求的质量指标。

2.1.2装置操作条件在正常工艺指标范围内，使用工程菌及填料后，必须保证炼油污水处理场异味治理装置出口各项指标合格。

2.1.3 卖方保证工程菌及填料的使用寿命≥3年。

2.1.4 卖方保证满足该装置正常供气的条件下，工程菌及填料在使用过程中，不会因为产生废水而影响污水处理场正常生产，要求废水满足如下指标：

COD≤800mg/L、pH 值6～9、油≤100mg/L。

2.1.5 卖方保证工程菌及填料在使用过程中不会对装置的安全运行带来风险。

2.1.6卖方保证工程菌及填料在使用过程中不会对环境及人身安全带来风险。

2.1.7卖方保证工程菌及填料在整个运行周期，处理后废气满足《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015和《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993，排放废气应满足以下标准值：

| 项目 | 排放限值 | 厂界排放限值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 120 mg/m3 |  | GB31570-2015 |
| 苯 | 4 mg/m3 |  | GB31570-2015 |
| 甲苯 | 15 mg/m3 |  | GB31570-2015 |
| 二甲苯 | 20 mg/m3 |  | GB31570-2015 |
| 氨 | 35 Kg/h | 1.5 mg/m3 | GB14554-93 |
| 硫化氢 | 2.3 Kg/h | 0.06mg/m3 | GB14554-93 |
| 臭气浓度 | 20000 | 20 | GB14554-93 |

2.1.8  工程菌及填料在使用过程中不会对人体有任何危害。安全环保注意事项详见安全技术说明书。

## 3、对卖方产品方案的要求

3.1产品制造厂的简介

3.2产品的特点，专利技术等介绍

3.3产品的主要原材料及生产工艺简介

3.4产品的规格及执行标准

3.5产品的物化性质

3.6产品的保质期

3.7产品的安全环保性能

3.8产品使用方法及注意事项

3.9产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

3.10对本技术要求的响应及偏离情况

## 4、双方的责任义务

4.1买方

4.1.1买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

4.1.2买方负责按照卖方提供的3.7、3.8条约定文件编制的投用考核方案。

4.1.3首次投加卖方产品前一周，买方负责通知卖方代表到买方现场，进行技术指导和现场见证。

4.1.4买方负责按照第1条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，买方在卖方的指导下，按照双方确认的投用考核方案实施，并负责记录。

4.1.5买方对工程菌及填料应用效果进行检查，若投用后发现异常问题，买方有权停止使用该产品，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

4.1.6买方负责按照第8条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

4.1.7买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，并提供有关安全防护用品，提供工作方便。

4.1.8买方有权赴卖方工程菌及填料生产现场进行考察，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

4.1.9买方赴工程菌及填料生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

4.2卖方

4.2.1卖方负责按照第5条约定提供技术资料。

4.2.2卖方负责按照第6条约定供货。

4.2.3卖方负责参与审查确认买方的工程菌及填料投用考核方案。

4.2.4卖方负责提供买方第7条约定的技术服务。

4.2.5卖方参加买方组织的工程菌及填料投用考核。

4.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件和记录。

4.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

4.2.8卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，有完整、真实的检验记录，并实现可追溯。

4.2.9如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过买卖双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

4.2.10当发生索赔时，卖方保留检查当时工艺操作报表和其他有关记录的权利，以查明引起工程菌及填料性能变化的原因，此外卖方保留对用过的工程菌及填料和买方封存的样品进行对比分析的权利。

5、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 2 | 产品说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 投标书 | 2份，纸版 |  |
| 4 | 企业标准 | 投标书 | 2份/批，纸版 |  |
| 5 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

6、包装运输要求

6.1 产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

6.2 产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、毛重、净重等 (或按买方要求的包装形式供货)。

6.3 产品保质期不小于2年。

7、卖方提供的技术服务

7.1卖方保证免费定期对炼油污水处理场异味治理装置的运行情况进行了解，并根据工艺运行情况对工程菌及填料的使用情况进行分析与评价。

7.2如果买方长期使用该产品，卖方保证每年定期到买方现场进行无偿的售后服务，一年至少2次，对工程菌及填料的使用情况进行技术交流和指导。

7.3在工程菌及填料出现问题时，卖方保证在接到通知48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

7.4卖方须提供完整的工程菌及填料操作方案（包括产品规格、注意事项等）、安全使用说明书、企业标准，技术要求生效后，立即交付。

## 8、卖方保证

## 8.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方招标办要求时间及时提供。

## 8.2 卖方保证使用其工程菌及填料后能够满足2.1条款规定的性能保证要求。

## 8.3卖方保证针对第3条款要求的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

## 8.4卖方保证严格按照第6条款的要求进行供货，外包装标志内容齐全。

## 8.4卖方保证按照第7条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

## 9、考核验收

9.1  工程菌及填料正常使用1个月后即开始进行试用标定，标定时间为7天。试用前对相关工艺参数制表记录，试用期间采集同样数据进行对比分析。试用效果按照本技术要求2.1条的性能保证指标进行考核。试用结束后由买方编制试用总结作为工程菌及填料性能考核和付款的依据。

9.2 如工程菌及填料试用效果达到2.1条规定要求，即为标定合格，卖方则具备纳入合格供应商资格。

9.3如果工程菌及填料试用效果达不到2.1条规定要求时，则终止试用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后重新标定。

10、违约条件

10.1 如工程菌及填料满足不了规定质量指标，买方有权退货。

10.2 如因工程菌及填料原因影响买方生产，或工程菌及填料在考核期内达不到2.1条约定的预期效果，买方有权终止工程菌及填料使用，消耗的工程菌及填料不予付款，剩余工程菌及填料卖方自行处理。由卖方原因造成的经济损失由卖方赔偿。

10.3 如因买方原料及操作原因影响使用，责任由买方负责。

10.4 经双方协商扣留总合同款的10%作为质量保证金，质量保证期为6个月，在质量保证期内工程菌及填料性能指标达到本技术要求约定指标，买方将质量保证金支付给卖方，并将卖方纳入为合格的供应商。

10.5 未尽事宜，双方友好协商。

11、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

# 12、知识产权

# 因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。
13、联系人
买方联系人：
卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。
14、其它
15、附件