大庆石化公司炼油厂储运设施VOCs治理项目
成套油气回收装置糠醛车间丁酮甲苯罐部分
招标技术要求

本技术要求是对《中国石油大庆石化公司炼油厂储运设施VOCs治理项目技术规格书》的补充，如与技术规格书内容冲突，以要求严格者为准。

- 装置主要技术指标及执行标准

1、技术指标

1.1油气回收装置规模

设备油气处理能力：100m³/h，可实现0～110％范围内操作。

1.2装置排放指标

尾气排放浓度和去除率符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的规定。

表1 处理后废气排放口要求

| 序号 | 污染物项目 | 有机废气排放口 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁酮 | ≤100mg/m³ | GB31570-2015 GB 31571-2015 |
| 2 | 甲苯 | ≤15mg/m³ |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 去除效率≥97%，最高允许排放浓度120 mg/m³。 |  |

1.3油气回收装置安装尺寸

装置安装尺寸不大于10000×5000×3000（长×宽×高mm）。

1.4界区条件

表2  炼油厂酮苯糠醛车间油气回收装置界区条件表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 运行方式 | 压力 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | kw·h/h | ≤100 | 连续 |  |
| 2 | 氮气 | Nm3/h | ≤20 | 间断 | ≤0.2 |
| 3 | 净化压缩空气 | Nm3/h | ≤3 | 间断 | ≤0.35 |
| 4 | 回收油品 | t/h | 3~5 | 间断 | 0.8~1.0 |

1.5执行标准

《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015

《油气回收系统工程技术导则》Q/SH 0117.2-2007

《油品装载系统油气回收设施设计规范》 GB 50759-2012

《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014

《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-2008

《压力容器》GB150-2011

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-2010

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-1996

《石油化工静电接地设计规范》 SH3097-2000

《石油化工企业环境保护设计规范》SH3024-95

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011

《化工钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592~20635-2009

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-2008

《石油化工噪声控制设计规范》SH/T 3146-2004

《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T 12237-2007

《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2008

《锅炉和压力容器用钢板》GB 713-2014

《压力容器涂敷与运输包装》JB/T 4711-2003

《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》NB/T 47008-2010

《钢制管法兰.垫片.紧固件》HG/T 20592~20635-2009

《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH 3005-1999

《石油化工仪表安装设计规范》 SH/T 3104-2013

《结构安装工程施工操作规程》YSJ 404-1989

《通风管道技术规程》 JGJ 141-2004

《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T 3064-2003

《生产过程安全卫生要求总则》 GB/T 12801-2008

《电气设备安全设计导则》 GB/T 25295-2010

《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH 3047-1993

《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007

《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93

《排污口规范化整治技术要求》 环监【1996】470号文件

《电气选型技术条件》Q/SY DHJS1—2016

《换热器管束制造技术条件》Q/SY DHJS4-2016
《小接管技术规定》Q/SY DHJS5-2016
《仪表自控系统技术条件》Q/SY DHJS12-2016

二、技术要求

1、工艺专业技术要求：

1.1装置内部介质含水的管道及设备应采用电伴热（符合防爆等级要求），伴热带使用寿命10年及以上。

1.2应考虑高寒地区气候的特殊性，长时间停机时所有管路都不应出现冻堵现象。

1.3回收装置冷凝工艺应采用双气路可切换设置，保证装置连续运行，稳定达标。

1.4 提供冷凝工艺冷量计算书，并作为验收条件之一，在冷凝出口加采样口。

1.5油气回收装置采用可移动设置。

2、设备专业技术要求

2.1设备冷箱，管路系统材质要求为304材质，达到耐低温标准。

2.2所有设备、法兰、管线要求进行等电位连接和静电接地。

2.3所使用螺栓应采用双头螺栓，垫片采用四氟乙烯材质。

2.4设备随机工具应按需求足量配备。

2.5设备布置应考虑足够的检查、检修空间。

2.6不锈钢法兰必须使用不锈钢螺栓。

2.7设备出现异常，售后服务人员应在24小时内回应，48小时内处理完投用。

2.8设备、管线应喷涂标识（管线走向、介质、设备位号）。

2.9装置所包含特种设备的制造单位应提供符合安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，以及安全附件、安全保护装置等特殊技术要求文件。其中的安全阀出厂资料必须符合《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001—2006)及《安全阀一般要求》（GB /T 12241-2005）的相关规定。并应提供证明其所用弹簧按GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》标准进行了强压处理或者加温强压处理，并且同一热处理炉同规格的弹簧取20%(但不少与4个)测定规定负荷下的变形量或者刚度，其变形量或者刚度的偏差不大于10%。

3、仪表技术要求

3.1总体要求：

3.1.1撬装设备控制系统采用PLC或DCS系统，控制系统集成安装在控制机柜内。控制机柜安装在撬装设备现场，配触摸操作屏，机柜内要配置电伴热，保证设备运行在合理的工作温度范围内。现场机柜应满足设计防爆要求。

3.1.2现场仪表满足环境温度-39.3--+65℃要求。现场仪表气源压力0.35MPa。

3.1.3撬装设备内按可燃气体报警器设计规范GB50493-2009设计可燃气体报警器，并与风机联动。

3.1.4撬装设备内仪表设备的安装应符合GB50093-2013自动化仪表工程施工及质量验收规范要求。

3.1.5在撬装设备外设置仪表电源及伴热电源防爆空开。

3.1.6仪表设备质保期为供货验收合格后38个月或设备投用经72小时考核验收后36个月，以先到为准。因厂家原因验收不合格或运行未能达到验收条件或设备故障，质保期顺延。

3.2、现场仪表要求

3.2.1温度测量信号直接或经安全栅进入控制系统，温变不设在现场。

3.2.2压力、流量、液位要设置一次阀门和放空阀，以方便维修。

3.2.3仪表电缆经穿线管或电缆槽盒敷设，穿线管采用镀锌管不能焊接，电缆槽盒要采用铝合金材质，连接件采用不锈钢材料。

3.2.4仪表供风在低点要设置放空阀，供风采用304不锈钢管。

3.2.5撬装设备所有仪表的安装及调试由厂家负责，交接界面以现场接线箱为界，所有仪表信号进仪表防爆接线箱，箱内配魏德米勒端子。接线箱由撬装设备厂家提供。接线箱盖上应有永久仪表位号标牌，接线箱内仪表接线要有线号标识。

3.2.6现场仪表的安全接地应符合仪表防雷、防静电接地规范。

3.2.7变送器类仪表：采用24VDC供电，数字或4～20mADC信号输出并可与控制系统通讯的智能型变送器。

3.2.8温度仪表：现场指示选用双金属温度计，远传温度采用IEC国际分度号E型、K型热电偶或PT100热电阻。

3.2.9压力仪表：现场指示一般情况采用弹簧管压力表，根据腐蚀强度不同选用不锈钢压力表、膜盒压力表等，压力开关选用隔爆型。

3.2.10液位仪表：现场液位指示采用磁翻板液位计带夜光显示。远传液位以双法兰差压变送器、电动外浮筒液位（FISHER表头）变送器为主。

3.2.11流量测量：选用涡街流量计或电磁流量计，24VDC供电，4～20mADC信号输出。

3.2.12仪表电缆采用阻燃铠装屏蔽电缆。

3.2.13电缆与现场仪表的连接优先采用葛兰防爆连接，如采用防爆软管应为不锈钢材质。

3.2.14仪表风线及风线接头选用不锈钢材质。

3.2.15所有现场仪表应有仪表位号标识，并满足中石油可视化规定要求。

3.2.16仪表供风应在界区设置阀门，阀门由厂家提供。

3.2.17仪表位号应按设计要求设计。

3.2.18现场仪表优先选用24VDC供电。

3.2.19现场仪表应设计有防冻措施。

3.3、控制机柜及控制室内设备要求

3.3.1控制系统I/O点应留有20%的余量，I/O卡件槽留有15%余量，机柜内应留有20%的空间。

3.3.2控制站的CPU负荷、控制器CPU负荷：＜50%

3.3.3网络通讯负荷率：工业以太网的负荷不高于支持能力的10%；专用通讯系统的负荷不高于支持能力的40%。控制系统应配有485远程通讯接口（留MES用)。

3.3.4逻辑执行周期：≤1秒

3.3.5操作站画面调出时间：≤1秒

3.3.6操作站键盘操作被执行时间：≤1秒

3.3.7操作站显示数据和状态更新时间：≤1秒

3.3.8机柜内进出电缆、接线应有线号标识同时电源（220VAC\24VDC)、联锁、接地线等的信号应用标准线号色标或线缆颜色进行标识。柜内应有塑装的仪表设计电源图。

3.3.9柜内所有设备要有设备位号标识。

3.3.10所有软件设置的密码应交用户，厂家不得私设密码，同时所用的应用软件应为正版软件。

3.3.11所有模拟量应有趋势记录功能，记录时间不能小于三个月（周期1s）。联锁报警应具有SOE事件记录功能。控制系统及操作站的组态由撬装厂家完成。

3.4提供的资料

| 序号 | 资料名称 | 提供方 | 提供时间 | 提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控数据表 | 厂家 | 合同签订后2周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 2 | 联锁逻辑图 | 厂家 | 合同签订后4周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 3 | 系统配置图及设备清单 | 厂家 | 合同签订后2周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 4 | IO卡件分配表 | 厂家 | 合同签订后4周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 5 | 系统供电及接地图 | 厂家 | 合同签订后2周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 6 | 仪表规格书 | 厂家 | 合同签订后1周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 7 | 仪表索引表 | 厂家 | 合同签订后1周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 8 | 阀门及流量计计算书 | 厂家 | 合同签订后1周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 9 | 仪表流程图 | 厂家 | 合同签订后1周 | 纸质图纸2套、电子版 |  |
| 10 | 仪表说明书、合格证、单体仪表校验单 | 厂家 | 随设备 | 纸质一份 |  |
| 11 | 仪表阀门及管路合格证、材质证明 | 厂家 | 随设备 | 纸质一份 |  |
| 12 | 软件备份 | 厂家 | 设备调试后 | 电子版 |  |

3.5、仪表设备的选型

应满足买方设备选型框架要求，同时仪表的选型优先选用中石油、大庆石化采购框架内且与炼油厂主体仪表保持一致的设备，主体设备及材料选型范围如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号、材质 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | S7-300、300XP、和利时MACS6或以上 | 西门子或浙江中控或和利时 |
| 2 | 压力表 |  | 实业公司 |
| 3 | 磁翻板液位计 |  | 浙江瑞安联大仪表有限公司、丹东通博电器有限公司、海德龙 |
| 4 | 变送器 |  | 富士、横河、罗斯蒙特 |
| 5 | 涡街流量计 |  | ROSEMOUNT、E+H、YOKOGAWA |
| 6 | 电磁流量计 |  | ROSEMOUNT、E+H、YOKOGAWA |
| 7 | 可燃气体报警器 |  | 上海新考莫斯特(不在集采名单内)、深圳特安、华瑞科力恒 无锡格林通 |
| 8 | 有毒气体报警器 |  | 上海新考莫斯特(不在集采名单内)、深圳特安、华瑞科力恒 |
| 9 | 220VAC/24VDC电源 |  | 德国SIEMENS公司、日本OMRON公司、魏德米勒 |
| 10 | 隔离栅 |  | P+F，MTL，图尔克或浙江中控（随系统） |
| 11 | 雷达液位仪表 |  | E+H、罗斯蒙特、VEGA、科隆 |
| 12 | 气动阀 |  | 魏德米勒、和泉 |
| 13 | 防爆急停按钮 | 带保护罩 | 吴忠、挺宇、浙江德卡（配ASCO低温型电磁阀） |

4、电气专业技术要求

4.1电控箱内电气设备或元器件选用买方框架内产品。（施耐德、ABB、西门子）

4.2电控箱如放置在室外需加防雨罩，如有变频控制，需用采暖设备。

4.3电动机优先选用佳木斯电机股份有限公司、南阳防爆集团股份有限公司产品。

4.4电缆采用铠装，电控箱电缆进出口采用下进下出，并采用喇叭口。

4.5电伴热不采用埋温度探头形式。

5、设备专业技术要求

5.1系统中的风机、真空泵、油泵优先选用符合API标准的设备。设备设计寿命>20年，连续运行时间不少于25000小时，卖方应优先选用符合中国石油天然气股份有限公司框架要求的厂家。

5.2系统中的制冷压缩机、真空泵要求为发达国家（地区）技术成熟、性能可靠的系列产品，同时提供运行3年以上无问题业绩。

5.3动设备的机械密封除进口设备外，应在中石油供货商密封框架内选择，优先选用约翰克兰、博格曼、丹东克隆、四川日机的机械密封。

5.4动设备每台设备均应提供随机配件，如机械密封、口环、密封垫片。