大庆石化公司丁辛醇装置使用的铑催化剂

招标采购技术要求

编制：刘殿中

审核：

批准：

2017年5月11日

大庆石化公司丁辛醇装置使用的铑催化剂

招标采购技术要求

# 第一章  产品标准及使用业绩要求

## 1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件；

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4进口产品提供产品规格书（产品规格书含产品指标及相应的分析方法）

## 2、使用业绩要求

卖方供货的产品的使用业绩要求：在国内生产规模8万吨及以上丁辛醇装置成功使用业绩。提供用户清单、联系人（联系人要求是使用装置的技术负责人）及联系方式，并提供供货合同复印件及其对应的用户出具的使用评价报告，使用评价报告需要加盖使用单位或其生产技术部门的公章，使用评价报告的内容至少包括：使用单位、装置名称、物资名称、投用时间、使用效果等内容。

要求卖方2016年度无不良记录（无中石油集团公司或大庆石化公司不良记录通报，以中石油集团公司网页或大庆石化公司物资供应中心网页查询为准）。

要求投标产品自2012年至投标截止日无不良记录（无中石油集团公司或大庆石化公司不良记录通报，以中石油集团公司网页或大庆石化公司物资供应中心网页查询为准）。

第二章  技术要求

## 1、项目介绍

买方计划采购2017年用于大庆石化公司化工二厂丁辛醇装置的铑催化剂，本项目采购的铑催化剂，将分批次加入装置中。

## 2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

丁辛醇装置于1986年6月18日建成投产，以丙烯、合成气为原料，以铑、三苯基膦作为催化剂，采用Davy/DOW低压羰基合成工艺技术生产2-乙基己醇和正丁醇，2012年再次对装置进行扩能改造，羰基合成系统由气相循环工艺改为液相循环工艺，装置规模为20万吨丁辛醇/年。

2.2原料条件

原料丙烯及合成气的工艺指标：

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 项目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯 | vol-% | 丙烯 | ≥99.6 |
|  |  | vol-ppm | 乙烯 | ≤10 |
|  |  | vol-ppm | 乙烷 | ≤200 |
|  |  | vol-ppm | MAPD | ≤5 |
|  |  | vol-ppm | 丁二烯 | ≤1 |
|  |  | vol-ppm | 丁烯 | ≤1 |
|  |  | vol-ppm | 氧气 | ≤0.05 |
|  |  | vol-ppm | 一氧化碳 | ≤5 |
|  |  | vol-ppm | 二氧化碳 | ≤5 |
|  |  | vol-% | 氢气 | ≤0.1 |
|  |  | wt-ppm | 总量硫 (以S计算) | ≤0.1 |
|  |  | wt-ppm | 水 | ≤35 |
|  |  | wt-ppm | 甲醇 | ≤1 |
|  |  | vol-ppm | HCl的氯 | ≤0.1 |
|  |  | vol-ppm | 乙炔 | ≤1 |
|  |  | vol-ppm | 绿油 | ≤20 |
|  |  | vol-% | 甲烷 | ≤0.4 |
| 2 | 合成气 | mol-% | H2 | 平衡 |
|  |  | mol-% | CO | 47.8～49.0 |
|  |  | mol-% | CO2 | ≤0.3 |
|  |  | mol-% | CH4＋N2 | ≤1.4 |
|  |  | mg/Nm3 | 总硫 | ≤0.1 |
|  |  | mol-ppm | 氯化氢 | ≤0.1 |
|  |  | mol-ppm | 氰化氢 | ≤0.1 |
|  |  | mol-ppm | 氨 | ≤1 |
|  |  | mol-ppm | 氧 | ≤0.05 |
|  |  | mol-ppm | 乙炔 | ≤10 |
|  |  | mol-ppm | 羰基铁和羰基镍 以Fe(CO)5计 | ≤0.05 |
|  |  | mol-ppm | 水 | ≤3000 |

2.3设备条件

通过催化剂补加泵注入羰基合成反应器1103中。

2.4工艺条件

铑催化剂在羰基合成反应器丁醛溶液中的浓度为250～450ppm，羰基合成反应器1103的操作条件为：温度：85～120℃；压力：1.60～1.85Mpa。本次采购铑催化剂80kgROPAC（以金属铑含量20%计算，即16kg铑）。

## 3、对卖方产品的要求

羰基合成用铑催化剂为英文名为：Carbonyl Triphenylphosphinepentane-2,	4-Dionatorhodium (ROPAC)，中文名为：乙酰丙酮三苯基膦羰基铑

3.1规格要求：

| 项目 | 质量指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铑含量,%(质量分数) | 19.0～21.0 |  |
| 氯含量（以Cl计）-,%(质量分数) | ≤0.1 |  |
| 铁含量，%(质量分数) | ≤0.005 |  |
| 镍含量，%(质量分数) | ≤0.005 |  |
| 钙含量，%(质量分数) | ≤0.005 |  |
| 丙酮不溶物，%(质量分数) | ≤0.25 |  |

除以上表格约定的项目外，卖方的产品还要满足其产品企业标准的要求。

3.2性能要求

在本章第2节约定的操作条件下，卖方保证达到如下使用效果：

丙烯单耗：采购的铑催化剂投用后，买方组织标定，丙烯单耗≤600kg/t丁醛产品。

3.3产品保质期要求

外包装不破坏、不曝晒、不雨林、不潮湿的条件下，保质期一年以上。

3.4安全、环保方面的要求

在正确使用铑催化剂的条件下，不能够对人体及环境产生附加危害。

## 4、对卖方的方案的要求

4.1卖方及产品制造厂的简介

4.2产品说明书

4.3安全技术使用说明书，描述产品的安全环保卫生性能

4.4产品规格及执行标准、典型的出厂检验单。

4.5产品的保质期及预期的使用寿命

4.6卖方针对买方要求做的相关方案

4.7催化剂产品的毒物要求

4.8产品使用方法及注意事项

4.9卖方对技术要求的偏离

4.10其它。

## 5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1买方负责进行铑催化剂的数量、质量进行入厂检验，质量检验内容包括3.1条约定的项目和卖方产品标准中规定的项目，相同项目按照质量要求高的执行。

5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3买方根据招标文件并结合卖方的技术文件编制铑催化剂投用及考核方案，并与卖方共同确认。

5.1.4首次投加卖方产品前一周，买方负责通知卖方代表到买方现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，买方在卖方的指导下，按照双方确认的投用考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对铑催化剂应用效果进行检查，若投用后发现异常问题，买方有权停止使用该产品，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，并提供有关安全防护用品，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴卖方铑催化剂生产现场进行考察，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴铑催化剂生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.1.11买方在使用卖方铑催化剂期间，有权小批量试用其它供货商的产品，试用带来的风险由买方承担。

5.2卖方

5.2.1卖方负责对铑催化剂进行出厂检测，内容包括3.1条约定的项目和卖方产品标准中规定的项目，相同项目按照质量要求高的执行。

5.2.2卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.3卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.4卖方负责参与铑催化剂投用考核方案的审查确认。

5.2.5卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

5.2.6卖方参加买方组织的铑催化剂投用考核。

5.2.7卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件和记录。

5.2.8卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方HSE管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.9卖方要有完善的产品检验机构，可对出厂产品按批次进行检验，保证出厂产品质量，并实现可追溯。

5.2.10如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。

## 6、资料交付

卖方负责按照如下约定提供技术文件：

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 数量及版式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业简介 | 中标后1周 | 2份，纸版 1份电子版 邮寄给买方技术联系人 |  |
| 2 | 产品说明书 | 中标后1周 |  |  |
| 3 | 安全技术使用说明书 | 中标后1周 |  |  |
| 4 | 企业标准（注） | 中标后1周 |  |  |
| 5 | 典型的检验单/产品合格证 | 中标后1周 |  |  |
| 6 | 其它为满足买方正常使用所需的技术文件 | 中标后1周 |  |  |
| 7 | 产品检验单/产品合格证 | 随产品 | 2份/批，纸版 |  |

买方在使用卖方技术文件期间，如发现有误或文件内容不能满足检验、生产使用需要，买方将通知卖方修改补充。如卖方不能按要求提供以上资料或不能及时做出补充完善，买方有权拒绝收货，并不支付卖方合同款。卖方提供出厂检验单，如果检验内容不能涵盖全部3.1条项目，则卖方需提供有检验资质的第三方检验机构出具的检验单，检验内容要包含3.1条的项目。

注：进口产品提供产品规格书

## 7、供货范围

供货铑催化剂数量：80kgROPAC，该铑催化剂折算总金属铑含量不低于16kg（按照批次的重量及其铑含量分析数据折算）。

## 8、包装运输及交付

8.1产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。

8.2产品外包装标识清晰，标识内容至少包括产品名称、商标、制造商厂址、制造商名称、生产日期及批号、净含量。

8.3危险化学品包装要符合《GB 12463-2009 危险货物运输包装通用技术条件》。

8.4危险化学品包装标识要符合GB-190规定。

8.5危险化学品的运输要符合国家相关规定，需办理相关《道路危险货物运输许可证》。

8.6如果卖方供货产品不能满足8.1、8.2、8.3、8.4、8.5约定，买方有权退货，并不支付卖方合同款。

8.7按商务合同约定时间交货。

## 9、卖方提供的技术服务

买方使用卖方产品期间出现问题，卖方技术人员保证在接到买方通知2小时内通过电话或邮件提供技术支持。如买方有需要，卖方将根据买方要求，于48小时内赶到买方现场提供技术服务。

买方为卖方赴买方现场的技术服务人员提供必要的工作方便，卖方赴买方现场的技术服务人员要接受买方的入厂安全教育，遵守买方的HSE管理规定。如果卖方人员违背买方HSE规定，造成事故或人身伤害，责任由卖方负责，造成的损失，由卖方负责赔偿。

## 10、卖方保证

## 10.1卖方保证所提供铑催化剂满足3.1条款规定的指标要求。

## 10.2卖方保证供货的铑催化剂能够满足3.2条款规定的性能保证要求。

## 10.3卖方保证供货的铑催化剂满足第7条要求。

## 11、考核验收

## 11.1 铑催化剂正常注入后，买方在3个月内组织标定，标定时间为3天。标定期间的操作数据以买方装置仪表指示为准，化验分析数据以买方质检中心监测数据为准，买卖双方在标定记录签字确认。

## 11.2计算公式：丙烯单耗=丙烯每小时平均消耗量/反应器每小时丁醛产量。使用效果按照“3.2性能要求”条款的性能保证指标进行考核。

## 11.3标定结束后由买方编制试用总结作为铑催化剂性能考核和付款的依据。

## 11.4 如果标定结果达到3.2条规定要求，卖方则纳入买方合格供应商资格。

## 11.5如果标定未结果达到3.2条要求时，经双方查明原因，如果为铑催化剂的原因，则终止使用。如果为买操作原因，则在买方生产调整正常后，在约定时间重新标定。

## 11.6如果买方在铑催化剂正常注入后，3个月内没有组织标定，则认为买方同意接受本次供货产品，买方不再组织标定。

## 11.7丙烯流量以FI11201表指示为准，丁醛产量以FI25207+FI27203+FI25204+1281+1283+1284罐存差值六项总和为准。

## 12、违约条件

12.1如卖方供货的铑催化剂产品入厂检测结果不能满足3.1条规定质量指标，买方有权决定选择退货或让步接收。如买方选择退货，则不支付卖方合同款；如买方选择让步接收，则扣除卖方合同总价5%的罚款。

12.2买方在使用卖方技术文件期间，如发现有明显错误或文件内容不能满足检验、生产使用需要，卖方又不能及时更正，买方有权退货。

12.3如果卖方供货数量不能满足第7条要求，卖方负责补充相应数量的铑催化剂。

12.4如因卖方铑催化剂的原因给买方安全生产造成风险，买方有权立即终止铑催化剂的使用、不支付合同尾款，并由卖方赔付买方由此造成的损失。

12.5买方按照11条约定组织考核，如果丙烯单耗考核结果A在600＜A≤605kg/t丁醛产品范围内，则卖方承担合同总价10%的罚款；如丙烯单耗A在605＜A≤610kg/t丁醛产品范围内，则卖方承担合同总价20%的罚款；如丙烯单耗A在610＜A≤615kg/t丁醛产品范围内，则卖方承担合同总价30%的罚款；如丙烯单耗A＞在615kg/t丁醛产品，甲方不支付全部合同尾款。本条涉及的罚款总额不超过本项目尚未支付的合同尾款。

12.6如因买方原料及操作原因影响使用效果，责任由买方负责。

## 13、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

## 14、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

## 15、联系人

买方联系人：刘殿中

联系电话：04596764247

手    机：13159941259

邮    箱：he_liudz@petrochina.com.cn

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

## 16、其它

未尽事宜，双方友好协商。

# 资质要求

## 1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，为保证供货能力，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）其它证明文件

## 2、代理商资质要求

2.1代理商提供所代理的生产企业出具的委托代理证明；

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。

2.3代理商需提供代理的本企业的资质证明：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别，为保证供货能力，注册资金在300万元以上；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；