### 20.1甲乙酮

1 范围

本技术条件规定了甲乙酮的要求、检验方法、类别等。

本技术条件适用于甲乙酮的采购、检验和验收。

2 使用装置

炼油厂酮苯糠醛装置

3 要求

产品名称：甲乙酮

产品标准：SH/T1755        厂家：沈阳市石化机电化工经销站

厂家：大庆中宇龙达石油科技有限公司

协议指标

| 检测项目 | 质量指标 | 检验方法 | 检验方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体，无机械杂质 | 目测 | 分析 |  |
| 色度（铂-钴）号 | ≤10 | GB/T 3143 | 分析 |  |
| 密度(20℃)，g/cm3 | 0.804～0.806 | GB/T 2013(注) | 分析 |  |
| 纯度，%（质量分数） | ≥99.5 | SH/T 1756 | 分析 |  |
| 酸度（以乙酸计），%（质量分数） | ≤0.002 | GB/T 14827 | 验证 |  |
| 水含量，%（质量分数） | ≤0.1 | GB/T 6283 | 分析 |  |
| 沸程，℃ | 78.5～81.0 | GB/T 7534 | 验证 |  |
| 不挥发物，mg/100mL | ≤2 | GB/T 6324.2 | 验证 |  |

注：密度入厂检验按GB/T 2013，仲裁检验按GB/T 4472。

4 说明

本技术条件由大庆石化公司科技发展处负责归口管理。

本技术条件由大庆石化公司炼油厂负责起草。

本技术条件主要起草人：王仁南、魏景影。

本技术条件由大庆石化公司生产运行处负责监督执行。

入厂检验由大庆石化公司质量检验中心负责，按到货批检验和验证。