物业管理中心购置除雪滚刷车

技  术  要  求

使用单位：大庆石化矿区物业管理中心机动科

（主管领导签字）：

审批部门：大庆石化矿区服务事业部生产管理部

（项目负责人签字）：

签订时间：  2017  年  6 月  20  日

物业管理中心购置除雪滚刷车技术要求

一、项目编号：7T-17B901.01.07

二、购置数量：陆台

三、除雪滚刷车作业条件：

大庆石化公司矿区物业管理中心位于黑龙江省大庆市龙凤区兴化村，地震基本烈度为6度，海拔高度146.2m。

气象条件

年平均气温                          4.4 ℃

极端最高气温                       38.3 ℃

极端最低气温                      -39.3 ℃

冬季平均气压                      100.03 KPa

夏季平均气压                       98.77 KPa

年平均相对湿度                      64.6 %

年平均降雨量                       427.1 mm

雪载荷：基本雪压                     0.3 KN/m2

最大积雪厚度                 220 mm

风载：瞬时风速                       30.8m/s

10分钟平均最大风速             29.66 m/s

10分钟基本风压                 0.55 KN/m2

最大冻土深度                         209  cm

四、技术标准

# 除雪滚刷车已列入《车辆生产企业及产品公告》中，且在有效期内，具有“3C”认证。

# 五、技术条件（提供除雪效果视频）

| 整车性能（提供公告页面信息） |
| --- |
| 1 | 总质量：≥25000KG |
| 2 | 额定载质量≥7800kg |
| 3 | 发动机功率：≥249kw，柴油，国V排放 |
| 4 | 外形尺寸不含设备(长宽高）：≤11000mm×2500mm×3500mm |
| 5 | 自卸货箱：容积≥19m3, 中举 |
| 6 | 货箱规格：底板厚度8mm，边板厚度为6mm，箱体高度1500mm(不允许插板) |
| 7 | 最高行驶车速：≥80km/h |
| 8 | 变速箱：10挡变速 |
| 9 | 最大爬坡≥25% |
| 10 | 驱动：6×4 |
| 11 | 轮胎规格：子午线胎（包括备胎） |
| 12 | 轴距：≥4125mm＋1350mm |
| 13 | 发动机配有全功率取力器 |
| 14 | 配备行车记录仪 |
| 15 | 配备冷暖空调，ABS防抱死系统 |
| 液压系统（液压泵、阀门组件要求选用进口品牌，提供相应型号的报关单） |
| 1 | 液压泵：采用柱塞式变量油泵，带有负载敏感测试功能，输出流量与压力随负载变化而变化（提供实物图片） |
| 2 | 液压泵排量：≥95ml/r,最大压力：≥35mpa |
| 3 | 液压泵连接方式：全功率取力器飞轮处 |
| 4 | 液压油箱：容积≥120L，散热器与油箱一体式，具有高温、低位报警功能； |
| 5 | 阀门组件：采用手动/电控叠加片式多路组合阀，阀门组件具有拓展功能；（提供实物图片） |
| 扫雪滚刷（马达要求选用进口产品，提供相应型号的报关单） |
| 1 | 清扫宽度：≥3600mm，刷片直径≥800mm，外廓宽度：≦3900mm； |
| 2 | 滚刷转数：≥240转/分钟； |
| 3 | 滚刷可装刷片片数：≥70、单根刷毛长度≥250mm； |
| 4 | 清雪厚度：≥150mm； |
| 5 | 滚刷左右摆角：≥25°； |
| 6 | 刷毛材质：单片聚丙烯与弹性钢丝混合比例5:5 |
| 7 | 滚刷动力采用系统液压 |
| 8 | 驱动方式：双侧马达与滚刷直连，不接受链条传动；（提供实物照片、结构图） |
| 9 | 液压马达排量：≥500ml/r，最大工作扭矩≥1600N.m，最大转速≥350r/min（提供马达型号及参数表） |
| 10 | 马达安装方式：内置式，即马达法兰在马达壳体的中后部，马达前半部分直接插入滚刷轴内部；（提供结构图） |
| 11 | 滚刷支撑轮采用充气轮胎，可转动，与地面接触面积可调整 |
| 12 | 外罩材质：16号钢板、两侧用成型钢板保护 |

供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除雪滚刷车 | 6台套 |  |
| 2 | 随车工具 | 6套 |  |
| 3 | 危险警示牌 | 6个 |  |
| 4 | 灭火器 | 6个 |  |

随机备件

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合刷毛 | 4套 | 配套 |

卖方随车提供资料清单（包括但不限于以下）：

| 序号 | 资料名称 | 份数/台 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明书 | 1 | 随车交付 |  |
| 2 | 产品质量保证书 | 1 | 随车交付 |  |
| 3 | 合格证明书 | 1 | 随车交付 |  |
| 4 | 使用维护说明书 | 1 | 随车交付 |  |
| 5 | 司机手册 | 1 | 随车交付 |  |
| 6 | 零件目录、手册 | 1 | 随车交付 |  |

四、质量保证

1、卖方保证设备的设计和制造完全满足国家有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

2、设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

3、质保期为设备投入运行后24个月。质保期内卖方免费负责该设备的维保工作，维保内容应满足相关技术规程的要求。

4、卖方保证整机使用寿命为8年，主机的主要易损件使用寿命为5年，辅机主要易损件使用寿命为2年，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、更换或维修。由于买方原因造成的问题，卖方也应及时帮助处理。

五、售后服务及培训

1、该产品在大庆设有维修服务点，保证为用户提供优质的售后服务，产品在用户使用过程中，如发现故障问题,在接到用户通知后2小时内派维修技术人员到现场解除故障,确保用户清冰雪工作顺利进行。

2、在交付车辆时，卖方派出技术服务人员参加验收，指导车辆的安装调试，直至车辆正常运转。

3、保质期后，在十年的使用寿命期内，售后服务人员每年要在冬季冰雪期前进行免费主动上门服务，跟踪产品的使用情况。

4、现场服务人员应是得到卖方法人的充分授权的合格技术人员，有能力、有权力处理现场发生的任何技术和商务问题。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

5、卖方负责对买方操作、维保人员进行不少于40学时的免费技术培训。

6、卖方负责车辆落户事宜（包括车辆保险）。

六、交货进度：合同签订后30天